## Slide 1: OPAMP設計（OR1）
ISHI会
https://ishi-kai.org/
Mail: info@ishi-kai.org

## Slide 2: もくじ： トランジスタ編
トランジスタの素性を調べる
飽和領域
短チャネル効果
オーバードライブ電圧
実測

## Slide 3: もくじ： 電流源編
Ibias（バイアス電流）
電流源
カレントミラー
カスコード接続
電流源の使い方

## Slide 4: もくじ： OPAMP編
差動増幅段
ソース接地増幅段
負荷設計
位相補償
バイアスレプリカ

## Slide 5: もくじ： 性能評価編
プロセスコーナー
オープンループ特性
スルーレート
CMRR
温度解析

## Slide 6: もくじ： レイアウト テクニック編
schematic to placeレイアウト
Cell（セル）単位でのレイアウト
VDD/VSSセル
ダミーポリシリコン
コモンセントロイド
ガードリング
ラッチアップ
ダブルVIA/コンタクト
N-Well電位
ESD
PDKのCellの使い方

## Slide 7: OPAMPの構造
差動増幅＋ソース接地
  Nifty-Fifty
    2つのFETの組み合わせで
    回路ができているという
    論文
  https://www.researchgate.net/publication/354364068_Fifty_Nifty_Variations_of_Two-Transistor_Circuits_A_tribute_to_the_versatility_of_MOSFETs
土谷先生の資料より

## Slide 8: OPAMPのサンプル
2段増幅回路
  差動増幅回路
  ソース接地増幅回路
  位相保証回路
  バイアスレプリカ回路
電流源
https://github.com/ishi-kai/openmpw-transistor-level-examples/tree/main/OR1/PTC06

## Slide 9: トランジスタの素性編

## Slide 10: トランジスタの素性を調べる
アナログ回路設計で重要なのは
  ドレイン電流 Id
  しきい値電圧 Vth
  相互コンダクタンス gm
  出力抵抗 Rds (1/gds)

## Slide 11: トランジスタとは？
デジタル的には
  ゲート電圧でONしたりOFFしたりするスイッチ
  ONのときに抵抗が小さい = たくさん電流が流せる
  OFFのときにちゃんとOFFする
アナログ的には
  ゲート電圧で電流が変わる電圧制御電流源
  電圧 → 電流 → 電圧の変換で振幅を上げる (増幅)
  変換の倍率が高いほどよい
  理想電流源に近い = 内部抵抗が大きいほどよい

## Slide 12: 飽和領域

## Slide 13: Vgs–Idカーブ
詳しくは下記を参照のこと！
  https://github.com/3zki/lsi1_analog1/blob/main/analog_tutorial_jp.pdf

## Slide 14: 飽和領域&Vds–Idカーブ
|Vds| ≧ |Vgs|​−Vth かつ |Vgs|​−Vth ≧ 0 ​
  トランジスタが十分な電圧利得を発揮するために重要な動作領域
Idが比例関係
= 抵抗として動作
線形領域
傾き = 内部抵抗
傾いているほど
ショボイ
Idに関わらず一定
= 電流源として動作
飽和領域

## Slide 15: 飽和領域
非線形デバイスで線形デバイスとして利用できる部分
土谷先生の資料より

## Slide 16: 相互コンダクタンス：gm[S] とVgs–Idカーブ
電圧電流特性を線形近似する際に用いられる最重要パラメータ
  電圧利得
  ノイズ特性
  周波数特性
  Ron(オン抵抗)
    スイッチングデバイス＝デジタルデバイスとして使用されるトランジスタが「オン」状態、つまり電流を流しているときに示す抵抗値
      https://github.com/3zki/lsi1_analog1/blob/main/analog_tutorial_jp.pdf

## Slide 17: 出力抵抗
Rds​=​​
  「飽和領域」で動作しているときに示す抵抗値(≒内部抵抗)
    電流源としてどれだけ理想に近いかを示す指標
      理想的な電流源の内部抵抗は無限大

## Slide 18: 短チャネル効果

## Slide 19: 短チャネル効果
ソースとドレイン間の距離（チャネル長）が短くなることで発生
  事象
    しきい値電圧 (Vth) の低下（Vthロールオフ）など
      要は「想定の電流値ではなくなる（ずれる）」！！！

## Slide 20: 短チャネル長変調効果
OR1の状況
  1umなので起きないと思いきや、起きるので注意！！！
    4umでも起きているので注意

## Slide 21: オーバードライブ電圧

## Slide 22: オーバードライブ電圧： Vov
ゲート-ソース間電圧 Vgs がしきい値電圧 Vth をどれだけ上回っているかを示す電圧差
  Vov​=|Vgs|​−Vth
    Vov ≧ 0 かつ |Vds| ≧ Vov​ が「飽和領域」
電流駆動能力に影響
  Id=​μCox​(​)(VOV)2

## Slide 23: μCox​
μ (ミュー): キャリア移動度（Mobility） [cm2/V⋅s]
  半導体材料中を電荷キャリア（電子または正孔）がどれだけ容易に移動できるかを示す量
Cox​ (シーオックス): 単位面積あたりのゲート酸化膜容量（Gate Oxide Capacitance per unit area） [F/cm2]
  ゲート電極、ゲート絶縁膜、半導体基板の3層構造で形成されるMOSキャパシタの単位面積あたりの容量
PDKにより提供され、gmが電圧に依存するので、電圧に依存しない定数=μCox (W/L)にするために利用する
  https://github.com/3zki/lsi1_analog1/blob/main/analog_tutorial_jp.pdf

## Slide 25: 実測

## Slide 26: 対象
pMOS,nMOS
  チャネル長 L を最小の 1 um、MOSのサイズはW/L=10
    https://github.com/ishi-kai/openmpw-transistor-level-examples/tree/main/OR1/PTC06
M1などのデバイスに
設定されたパラメータを
指定する方法

## Slide 27: nMOS
Id Vgs

## Slide 28: nMOS Id/Vds

## Slide 29: 結果

## Slide 30: 電流源編

## Slide 31: よくある2段差動増幅OPAMP
これが基準

## Slide 32: Ibias(バイアス電流)

## Slide 33: Ibias(バイアス電流)
Ibiasが回路の設計目標を達成するための鍵！
  デバイスの性能を決定し、安定した動作を保証するための要素
    ゲイン
    帯域幅
    ノイズ
    歪み
    消費電力
役割
  線形領域の中央付近に動作点を置き、入力信号が印加された際に素子が飽和したりカットオフしたりせず、安定して信号を増幅できるようにする

## Slide 34: 基本電流源

## Slide 35: 基本電流源
I＝V/R
  OPAMP設計に合わせて
    チャネル長 L ＝ 2um
    W/L = 10
    参照電流 (i1) = 5 uA となるように調整
これで制御

## Slide 36: 出力結果
問題点
  電源電圧に比例して、変動してしまう
    これは当たり前
  温度変化にも弱い：2倍も変動する
    これがマズイ

## Slide 37: Vth-referenced 自己バイアス電流源

## Slide 38: Vth-referenced 自己バイアス電流源
OPAMP用のため約50uAで設計
  10uAでない理由はカレントミラー参照
    OPAMPは約10uAで設計されている
動作原理
  M1・M2に流れるドレイン電流がトランジスタのしきい値電圧によってVth/Rとなる
    M3 と M4 のつなぎ方がカレントミラー
    M1 と M2 のつなぎ方がカレントミラー改

## Slide 39: 出力結果
電源電圧に対して、変動は0.5%以下
温度変動に対して、変動は約10%
  Vthを参照しているため温度によるVthの変動が影響するため

## Slide 40: カレントミラー

## Slide 41: カレントミラー
役割・機能
  その名の通り、ある基準となる電流（参照電流）を「鏡（ミラー）」のように複製し、別の回路ブロックに供給する役割
    回路内の複数の箇所に正確で安定した電流を供給する

## Slide 42: 動作内容
マスター側（XM3）のMOSFETは、ゲートとドレインを接続してダイオード接続とする
  ドレイン電流によってゲート-ソース間電圧が決定される
スレーブ側（XM2）のMOSFETのゲートは、マスター側のゲートに接続する
  両方のMOSFETが同じ特性を持ち、飽和領域で動作している場合、マスター側のゲート-ソース間電圧がスレーブ側にも印加されるため、スレーブ側のドレイン電流はマスター側の参照電流とほぼ同じになる
    W/L比を変更することで、参照電流のn倍や1/n倍の電流を生成することも可能

## Slide 43: 数式
M3とM2が同一の場合、VGS3=VGS2
  Iref​=​μCox​(​)3​(VGS​−Vth​)2
  Iout​=​μCox​(​)2​(VGS​−Vth​)2
式を変形して
  Iout​=Iref​× (​)2 /​(​)3
(​)2 =​(​)3の場合
  Iout​=Iref​

## Slide 44: カスコード接続

## Slide 45: カスコード接続
構成
  2つのトランジスタを直列に接続し、単一のトランジスタでは実現が難しい優れた性能を得るための回路
原理
  M2がM1に対して「電圧スタビライザ」および「電流ブースター」として機能
    M1 (下段、コモンソース)
      役割: 入力電圧(Vin)を電流変化に変換する。基本的な増幅動作の起点。
    M2 (上段、コモンゲート)
      ゲート: 固定バイアス電圧(Vb) - M2の動作点を決める
      役割: M1のドレイン電圧を安定させる
出典：アナログCMOS集積回路の設計・基礎編

## Slide 46: 利点：短チャネル効果の改善
原理
  下段トランジスタのドレイン電圧がほぼ一定に保たれることを利用

## Slide 47: 利点：ミラー効果の改善
原理
  下段トランジスタのドレイン電圧が上段トランジスタによってほぼ一定に保たれるため、下段トランジスタのドレイン電圧の変動が非常に小さくなる
  ICgd​=Cgd(Vgs​−Vds)
  これにより、下段トランジスタのCgd（またはCcb ）を介して入力に帰還する電流が大幅に抑制され、ミラー効果が低減される
    ちなみに、Miller Effect、鏡のmirrorではなく、人名
出典：アナログCMOS集積回路の設計・基礎編
これが小さくなる

## Slide 48: ミラー効果 (Miller effect)
入力端子と出力端子の間をつなぐキャパシタンスはどう見えるか
だから，入力が 上がると出力は 下がる
の端子間電圧は 変化する
入力端子から に流れ込む電荷量
: 大きさ の対地容量と同じ
土谷先生の資料より

## Slide 49: ミラー効果 (Miller effect)
利得 の増幅器の入出力をつなぐ容量は，
倍の対地容量に近似できる
例) (入力と出力が常に同電位) であれば
容量 は存在しないのと同じ
土谷先生の資料より

## Slide 50: 応用：Rail2Rail
構成
  コンプリメンタリ差動対
  フォールデッドカスコード
  プッシュプル構成
内容
  VDD-VSSまでフルレンジで出力させる
構造
  差動対をpMOS,nMOS構造にする
  カレントミラーをカスコード接続する
出典：https://toshiba.semicon-storage.com/jp/semiconductor/knowledge/faq/linear_opamp/what-does-rail-to-rail-mean.html

## Slide 51: 飽和領域で 動作させる難しさ
4つMOSFETがつながっているが、5Vを分圧していることになる
  単純計算で、5V/4=1.25Vが一つのMOSFETの動作範囲となる
  ＝すべてのMOSFETが飽和領域で
  動作している必要がある
    これなら余裕があるようにみえるが、昨今のアナログ回路で使われるMOSFETの電圧は、1.8Vくらいのためほとんど余裕はない
5V

## Slide 52: 電流源の使い方

## Slide 53: 電流源の 使い方

## Slide 54: 電流源の 使い方
電流源
OPAMP

## Slide 55: OPAMP編

## Slide 57: 基本的な増幅回路

## Slide 58: 注意事項
増幅回路については半導体設計におけるポイントのみ解説します。
  増幅回路の基本動作原理などを知りたい方は右の書籍をお勧めします。
出典：CMOS OPアンプ回路実務設計の基礎

## Slide 59: ソース接地増幅回路
MOSFETがゲート-ソース間電圧 Vgs の微小な変化に対して、ドレイン電流 Id を大きく変化させるという特性を利用
  Vin≦Vth
    M1には電流が流れていないため、Vout=VDD(R1を無視した場合)
  Vin＞Vth
    M1に電流が流れ始め、分圧により、Voutが減少していく

## Slide 60: 差動増幅回路
差動入力信号が印加された場合
  M1の変化: Vinp​ 上昇 ⇒ Vgs1​ の絶対値減少 ⇒ Id1​ 減少
  M2の変化: Vinn 下降 ⇒ Vgs2​ の絶対値増加 ⇒ Id2​ 増加
    テール電流源により Id1​+Id2​=Iss​（一定）のため、 M1の電流増加分とM2の電流減少分は等しくなる
  M2とM4の電流差: M1の電流増加分がM3に流れ、アクティブ負荷（カレントミラー）によりM4にその電流が流れるため、M2とM4で電流差が発生し、出力電圧の差が大きくなる
    入力差動電圧が増幅されて出力される
差動増幅回路
定電流源
アクティブ負荷

## Slide 61: 差動増幅回路

## Slide 62: 差動増幅回路
差動増幅回路は、入力された2つの信号の差を増幅する回路
  基本的な構成は、2つのトランジスタと、それらのソースを共通に接続し、そこに定電流源を接続したもの
    この定電流源から供給される電流を「テール電流（Tail Current）」と呼ぶ
差動増幅回路
定電流源
アクティブ負荷

## Slide 63: アクティブ負荷の役割
差動-シングルエンド変換
  通常のアナログ回路ではシングルエンド（単相）の出力信号が必要となる。そこで、差動信号からシングルエンド信号への変換を行う役割
高利得の実現
  利得は gm​×負荷抵抗なので、差動増幅回路全体の電圧利得を大幅に向上する
    カレントミラーは高い動的インピーダンスであるため負荷抵抗(内部抵抗)が大きくなる

## Slide 64: 差動ーシングルエンド変換
差動入力信号が印加された場合
  M1の変化: Vinp​ 上昇 ⇒ Vgs1​ の絶対値減少 ⇒ Id1​ 減少
  M2の変化: Vinn 下降 ⇒ Vgs2​ の絶対値増加 ⇒ Id2​ 増加
    テール電流源により Id1​+Id2​=Iss​（一定）のため、 Id1​=Iss​/2−ΔI* Id2​=Iss​/2+ΔI となる
カレントミラーによる結合
  Id1​ がM3に流れ、M3はダイオード接続されており、そのゲート電圧が Id1​ に応じて変化
  カレントミラーのため、M4のドレインにも同様の電流 Id4​ が流れる
    Id4​=Id1​=Iss​/2−ΔI となる（ M2は Id2​ =Iss​/2+ΔI ）
出力ノードでの電流合成と電圧変換
  出力ノードから見ると、 Iout​=Id2​−Id4​*Iout​=(Iss​/2+ΔI)−(Iss​/2−ΔI) Iout​=2ΔI
    入力の差動信号によって生じた電流変化の2倍の電流が、出力ノードに流れる
      Vout​=(DCバイアス電圧)+Iout​×(ro2​ ∣∣ ro4​)
差動増幅回路
定電流源
アクティブ負荷

## Slide 65: アクティブ負荷の設計
差動増幅回路を設計後に行う
  差動増幅回路の最小入力電圧Vin(min)=0.5Vを印加したときに飽和領域で動作するサイズとする

## Slide 66: テール電流の役割
コモンモード除去比 (CMRR: Common Mode Rejection Ratio) の向上
  入力信号の変動にかかわらず、トランジスタのソースに流れる総電流を一定にすることで、コモンモード信号が入力されても、トランジスタの動作点がほとんど変動せず、コモンモード信号の増幅が抑制する
    アクティブ負荷もこの役割の一端を担う
差動ゲインの安定化
  テール電流が一定に保たれることで、相互コンダクタンス（gm​）が安定する
バイアス安定化
  トランジスタの動作点が適切に設定され、温度変動などに対しても安定したバイアス状態となる

## Slide 67: テール電流の設計
差動増幅回路を設計後に行う
  差動ペアを構成するトランジスタ（M1, M2）が適切に動作する電流（各トランジスタに テール電流の 1/2 が流れる＝各トランジスタの電流の2倍が必要）を設定する

## Slide 68: 全体設計の例
トランジスタの素性を調べた表
  L=2 μm のとき、同一バイアス・同一サイズで nMOS は pMOS の10倍の電流を流す能力がある
M1 と M3，M2 と M4 は同じ電流が流れる
  pMOS (M1，M2) のサイズを nMOS (M3，M4) の10倍にすると両者のバイアスが同じになる
    備考：利得 A はMOSのサイズに関係なく定数になる
利得は A = gmR=gm2(rds2∣∣rds4)
  400倍 = 52 dB
    利得は十分
オーディオ用に応用できるように駆動力を高めにしたい
  pMOS (M1，M2) を大きくして、M1・M2 の W/L=100，M3・M4の W/L=5
テール電流 M5
  W/L=20 にしてVgs=1.5 V
    必要な電流によって後で調整する

## Slide 69: シミュレーション
だいたい想定通りの利得を確認
  周波数も100kHzを超えているので良しとする

## Slide 70: AC解析
動作点解析
  M4 の Vds は 0.92 V
    バイアス電圧として次の段へ
2段目が nMOSソース接地増幅段
  オーバードライブ電圧は 0.2 V程度となり2段目を飽和領域で動作可能
    余裕度は高い

## Slide 71: DC解析
動作可能な出力電圧の上限
  3.8 V程度
    不足の場合、Rail2Rail化など

## Slide 72: 基板バイアス効果
MOSFETのVth​が、ソース端子とボディ端子の間の電位差によって変化する現象
  B を D に近づける → フォワード，Vth下がる
  B を S より下げる → バック，Vth 上がる
端子電圧構成
  通常のpMOS(M1やM3)
    ソース＝ボディー＝VDD
      電圧差はない
  左側のM2
    ソース＝M1のドレイン
    ボディー＝VDD
      電圧差がある
  右側のM4
    ソース＝ボディー＝M3のドレイン
      電圧差はない
      この効果をキャンセルしている
      OR1のnMOSでは利用不可なので注意
        トリプルウェルの項目を参照： https://github.com/3zki/lsi1_analog1/blob/main/analog_tutorial_jp.pdf

## Slide 73: 基板バイアス効果
端子電圧構成
  赤丸内のボディー
    上の段のドレインに接続
  緑丸内のNウェル（NWL、緑の点々部）
    独立して他とつながっていない
    ガードリングをつけること

## Slide 74: CMOSの 断面図
出典： Open Source Silicon Magazine Vol.1 ーはじめてのIC設計ー

## Slide 75: ソース接地増幅回路

## Slide 76: ソース接地増幅回路
2段目は普通のソース接地増幅回路
  設計のポイント
    十分なスルーレートが得られるように大きな電流を流すこと
    システマティックオフセットを0にすること

## Slide 77: システマティックオフセット
Vinp と Vinn の差分を増幅する回路
  Vinp = Vinn であれば出力電流は0となる回路
原理
  ID5=ID3+ID4 かつ ID3=ID4
    ID3=ID5/2
  Va=Vb なので，Vgs3=Vgs7
    ID3:ID7=W3:W7
  M5と M6 はカレントミラー
    ID5:ID6=W5:W6
  ID6=ID7
    右図よりシステマティックオフセットは 0
    W6 と W7 の比は W5 と W3 に合わせる

## Slide 78: システマティックオフセットの設計
設計
  必要なスペックに合わせたnMOSのW/Lを決定する
例
  nMOSの W/L をキリのいい100 とする
    pMOS のサイズはシステマティックオフセットを0にする条件から決定される
    差動増幅段で (W/L)5 = 20，(W/L)3 = 5なので， (W/L)6 は (W/L)7 の2倍，つまり200 となる

## Slide 79: スルーレート
出力電圧が単位時間あたりに変化できる最大速度
  テール電流の大きさに影響される
オーディオ用であるのであれば、可聴周波数の20kHzでナイキスト周波数を考えて2倍の40kHzあれば最低限の要求は満たせるので、それほど気にしなくとも良い
  性能劣化を考慮しても、100kHzを超えていれば十分である

## Slide 80: スルーレートの評価
評価
  W/L で立ち下がり信号を入力し，出力信号を評価する
    スルーレート 8.6 V/μs ぐらい，0 V から 5.0 V まで立ち上がるのにかかる時間は 580 ns = 1.7MHz
  スペックを満たさない場合はWを大きくするなど根本的に設計を変える必要がある

## Slide 81: 負荷設計

## Slide 82: オーディオ用OPAMPとして利用する
一般的スペックとの差異
出力電圧は0-5Vである
12Vとかは非対応
Rail2Railにしないと、さらに出力範囲は狭い（0.5-4Vくらい）
出力電流は数百uA～数mAである
もう一桁くらいほしいところ
出力するにはかなりデカい回路とする必要がある
最悪は・・・
PreOPAMPとして、自作基板にて後段にもう一つOPAMPなどをつけて、対応することも検討する

## Slide 83: 出力段（バッファ段）
OPAMPの駆動力を上げるために出力段（バッファ段）を用意する手法
  出力段の例
    プッシュプル出力段（Class AB Output Stage）
      最もスタンダードな出力段
    ソースフォロワ （Common-Drain）
      最もシンプルな出力段

## Slide 84: プッシュプル出力段 （Class AB Output Stage）
注意事項
  必要な電流に合わせて、サイズを調整すること
  Vbiasはカレントミラーの入力を利用する
    適切な電流が流れるように調整すること

## Slide 85: 性能評価

## Slide 86: 飽和領域
必要なトランジスタが飽和領域で動作しているかの確認
  opコマンドやshow mコマンドで確認すること

## Slide 87: 増幅率
周波数：20kHzで60dBギリギリ
  もう少し性能を上げたないとダメ
  サンプルなのでこれでOKとする

## Slide 88: 位相補償

## Slide 89: 注意事項
土谷先生の資料を元に解説します

## Slide 90: 前提：OPAMPはフィードバック制御回路
負帰還（ネガティブフィードバック）で制御されている！
  制御理論の話になります。わからない方はそちらから勉強してください。

## Slide 91: 位相とは？
線形系では入力の正弦波に対して
振幅と位相の異なる正弦波が出力される
(周波数変換は起きない)
入力
出力
伝達関数 (複素数)
Im
Re
ベクトルの大きさ = 利得
位相
伝達関数自体は複素数

## Slide 92: 位相と不安定
帰還されて戻ってくる間に位相が180度変わると負帰還が正帰還になる
さらに，そのときの
一周する経路の利得 >1の場合，周回によって無限に大きくなる
帰還ループをまわり続ける成分が支配 = 不安定

## Slide 93: 位相余裕と位相補償
利得
[dB]
位相
[°]
w [rad/s]
0
0
w [rad/s]
-180
位相余有
ゲイン余有
単位利得周波数: 利得が1 (0 dB)
になる周波数
この位相余裕を確保するのが「位相補償」

## Slide 94: 極と零点
極
  特定の周波数において、システムの出力が無限大に発散する（共振する）点
  対策
    pole-splitting＝位相補償容量
零点
  特定の周波数において、システムが入力信号を完全に遮断し、出力がゼロになる点
  対策
    バイアスレプリカ＝補償抵抗
※段数ごとに第1極、第2極など段数分発生します

## Slide 95: 位相補償容量による Pole-splitting
ミラー効果により1つの容量で
の負荷に を追加し
第1極を低周波側へ
第2極は高周波側へ
Miller effect

## Slide 96: 2段目の極は なぜ上がるか
CCは高周波で近似的に短絡と見なせるとして
v1からvoutへの伝達関数を求める
gm1vin
ro1
vout
C1
v1
ro2
C2
1/gm2<< ro1 , ro2
ダイオード接続
1/gm2
v1
C1 +C2
二段目

## Slide 97: 零点の影響
この辺にCCによる零点
期待した特性
実際の特性
(不安定)

## Slide 98: 補償抵抗による零点処理
補償抵抗RCを挿入
零点処理方法
(1) 零点を無限に飛ばす
(2) 零点と第二極で相殺
いずれにせよ「 gm7RC=一定」が必須条件
RCが固定値では位相補償が外れる可能性がある ※「μCox」ページよりgmは一定ではない
Cc
Vout
Rc
M7
M6

## Slide 99: バイアスレプリカ
つまり
Vod7/Vod12 を一定にすればよい
より
※Vod = オーバードライブ電圧

## Slide 100: バイアスレプリカの設計
Vgs7 = Vb, Vgs12 = Vc − Vb ですから、 Vc = 2Vb となるように Vc を調整すればよい
  この Vc を作るのがバイアスレプリカ回路
M6 と M9 でカレントミラーを構成し、M7 に流れる電流と M9 に流れる電流が連動する
M9 に流れる電流は M11 に流れる電流に等しい
  W6 : W9 = W7 : W11
  M11 の Vgs つまり Vd は Vb に等しい
同じサイズの M10 をつなぐと、同じ電流が流れる
  Vgs10 = Vd = Vb となり、 Vc = 2Vd = 2Vb となる

## Slide 101: 位相補償容量と補償抵抗設計
位相補償容量ナシの場合
  ほぼ180度くらいのところとなっている
  位相余裕がないので位相補償容量が必要

## Slide 102: 位相補償容量設計
本来は pole-zero 解析で極・零点の位置を決定する
  ngspice の pole-zero 解析（pzコマンド）が動作しない (原因不明)
    適当に 1 pF にした
      もっと位相余裕が欲しい場合は容量をデカくすること
        周波数特性は悪くなるので注意

## Slide 103: 補償抵抗設計
  M12はpzコマンドが動かないため、M7の1/5などであたりをつけて、零点がなくなるように調整する
利得 (dB)
位相 [deg.]
[rad/s] (対数軸)
[rad/s] (対数軸)
dB/dec.
補償抵抗RC

## Slide 104: 補償抵抗と バイアス レプリカの回路

## Slide 105: 性能評価編

## Slide 106: プロセスコーナー

## Slide 107: プロセスコーナー
半導体製造プロセスにおけるデバイス特性のばらつきの極端なケースを表現するためのモデル
  製造される際に発生する物理的なばらつきを考慮し、設計がさまざまな条件下で正しく機能し、性能要件を満たすことを保証するために実施する
    https://github.com/3zki/lsi1_analog1/blob/main/analog_tutorial_jp.pdf
種類
  T (Typical)：標準的、平均的な特性。
  F (Fast)：トランジスタのスイッチング速度が速く、電流駆動能力が高い特性
    実効的なゲート長が短め、酸化膜が薄め、ドーピング濃度が高めなどが要因
  S (Slow)：トランジスタのスイッチング速度が遅く、電流駆動能力が低い特性
    実効的なゲート長が長め、酸化膜が厚め、ドーピング濃度が低めなどが要因
  OR1ではTypicalしかない

## Slide 108: オープンループ特性

## Slide 109: オープンループ特性
結果
  利得 52.7 dB
    もう少し、並行部が長いのがよさそう
  単位利得周波数 24.3 dB
  位相余裕 67度

## Slide 110: スルーレート

## Slide 111: スルーレート
ボルテージフォロワの形にして評価
  スルーレートは 8.6V V/μs
  Rail-to-Rail動作はでなかく、4.0Vまで

## Slide 112: CMRR

## Slide 113: CMRR
同相信号除去比 CMRR (Common-Mode Rejection Ratio) は差動利得と同相利得の比
  オペアンプは入力端子間の差だけを増幅するのが理想なので，同相信号に対してはまったく反応しない (利得 0倍， −∞ dB) ことが理想
  100dBくらいなので、そんなに良くはない

## Slide 114: 温度解析

## Slide 115: 温度解析
spiceコマンド：tempで温度が指定可能
  -40度の時の解析結果（赤丸内）
  ずいぶんと訛ったゲイン特性となった

## Slide 116: レイアウト テクニック編

## Slide 117: 構造説明

## Slide 118: CMOSの 断面図
出典： Open Source Silicon Magazine Vol.1 ーはじめてのIC設計ー

## Slide 119: 半導体的な素子
ポリシリコン系
  高抵抗・高容量
    基本的にはこちらを使えばよい
P型N型拡散層（diffusion層）
  低抵抗・低容量
    ポリシリコン系ではデカすぎる場合に利用
  電圧依存性があるため、バラクタとして使えなくもない
出典： Open Source Silicon Magazine Vol.1 ーはじめてのIC設計ー

## Slide 120: schematic to placeレイアウト

## Slide 121: schematic to place レイアウト
回路図の見た目をそのままレイアウトにする方法
  レイアウトテクニックとしては、フィンガーのみを使用
    フィンガー解説
      Open Source Silicon Magazine Vol.1 ーはじめてのIC設計ー

## Slide 122: Cell（セル）単位でのレイアウト

## Slide 123: Cell（セル）単位でのレイアウト
Cell≒部品化手法
  部品単位で性能の調整や変更を行えるようにする
やり方
  普通にレイアウトをして、トップセル名をデフォルトの「TOP」から「diff」などの任意の名前として保存

## Slide 124: Cell（セル）のインポート

## Slide 125: Cell（セル）の使い方

## Slide 126: VDD/VSSセル

## Slide 127: VDD/VSSセル
半導体版のパスコン的な手法の一つ
  電源ノイズ対策や電源電圧の安定化に寄与
  メタル層を2層重ねて、それぞれの層をML1(メタル第一層)をVSS ,ML2(メタル第二層)をVDDにして、平行平板コンデンサにして利用するという手法
    なぜ、この順番であるかはガードリングを参照

## Slide 128: アレイの使い方
パスコンセルを一括配置する手法

## Slide 129: ダミーポリシリコン

## Slide 130: ダミーポリシリコン
バラツキを軽減する手法
  ダミーのポリシリコンで挟み込むことで削れる量を一定にするという手法
    P型FETやN型FETのポリシリコン部は、フィンガーのように近くにポリシリコンがある場合と何もない場合では製造時に削れる量に差が出る

## Slide 131: ダミーポリシリコン化回路図
問題点
  ダミーポリシリコン部もFETの一部として認識される
  ダミーポリシリコンに相当するFETを回路図に追加することが必須
一歩進んだテクニック
  ゲートにVDDやVSSを直結していますがTIE回路をつけるべき

## Slide 132: コモンセントロイド

## Slide 133: コモンセントロイド
温度特性をよくする手法
  差動増幅段のように対となるFETがセットで使われている場合に、点対称にレイアウトを配置する手法
    上や右などに熱源があった場合、AとBが同じ温度勾配となるため、温度特性が良くなる

## Slide 134: 互い違い構造のコモンセントロイド
https://github.com/ishi-kai/openmpw-transistor-level-examples/blob/main/OR1/PTC06/opamp/common_centroid_alternate.gds

## Slide 135: ガードリング

## Slide 136: ガードリング
ノイズ対策手法
  VSSに落とすpsubcontでFETなどを囲う
    psubcontはVSSへ接続すること
    このため、VDD/VSSセルではメタル第一層をVSSにした

## Slide 137: ラッチアップ

## Slide 138: ラッチアップ
意図しないPNP/NPNが形成され、サイリスタ動作となる現象
対策
  このような構造にならないように意識する
  ガードリングを付加する
出典：CMOS OPアンプ回路実務設計の基礎

## Slide 139: ダブルVIA/コンタクト

## Slide 140: ダブルVIA/コンタクト
製造不良対策・故障対策・特性向上手法
  VIAやコンタクトは、非常に微細のため、製造工程で詰まって、接触不良を起こすことがある。そこで、2つ以上のVIA/コンタクトをつけることで、製造不良対策をする手法
  VIA/コンタクトはメタル配線に比べ抵抗値が高いため、1つだと特性に影響が出る場合もある。そこで、必要な抵抗値となるようにVIA/コンタクトを追加する必要がある
    また、コンタクトの抵抗値が高すぎる場合、メタルと基板（シリコン）が溶けて混ざり合金となって、ショートモード故障する場合もある

## Slide 141: N-Well電位

## Slide 142: N-Well電位
N-Well（緑の点々のエリア）が広い場合、nsubcontが少ないと電位が場所によって安定しない場合がある
  nsubcontでN-Wellを囲ったり、四隅に置くことで対策を行う

## Slide 143: ESD

## Slide 144: ESD
故障対策手法
  半導体は、非常に薄い膜（数百ナノメートル）で絶縁されている。そのため、非常に絶縁耐性が低く、特にゲート端子は絶縁破壊による故障を起こしやすい
    ピンとしてほかの素子やICチップと接続しなければならない端子にはESD対策を施すことが一般的である
  アンテナルール（＝長いメタル配線をするとそこに電荷が溜まって同じように絶縁破壊が起きる現象）も同じ原理
    対策としては、メタル配線を短くするか、ESDと同じでダイオードをつけて高電圧になった場合にVSSに落とすなどになる

## Slide 145: PDKのCellの使い方

## Slide 146: PCell
内容
  pMOS(pFET), nMOS(nFET)
  抵抗系
  キャパシタ系
オプション
  各種Contactあり/なし
  NWELLあり/なし
    PDKによってオプションは違うので注意
  レイアウトに合わせて必要なオプションとする

## Slide 147: Basic
内容
  各層を繋げるVIAやContact
  PCellやStdCellに分類されなかった特殊なセル

## Slide 148: StdCell
ロジック回路用のセル
  AND
  NADN
  OR
  NOT
    など
利用方法
  横に並べて利用する