## Slide 1: Rail-to-RailOPAMP設計（OpenSUSI-TR10）
ISHI会
https://ishi-kai.org/
Mail: info@ishi-kai.org

## Slide 2: もくじ
サイズLをどうやって決めるか？
チャネル長変調効果を受けずらい電流源を作る ： カスコードカレントミラー
ゲインが低い問題を解決する ： フォールデッドカスコードオペアンプ
入力電圧レンジを広くとる ： rail-to-rail
出力電圧レンジも広くとる ： AB級バッファ

## Slide 3: Rail-to-Railオペアンプ
サイズLをどうやって決めるか？
チャネル長変調効果を受けずらい電流源を作る ： カスコードカレントミラー
ゲインが低い問題を解決する ： フォールデッドカスコードオペアンプ
入力電圧レンジを広くとる ： rail-to-rail
出力電圧レンジも広くとる ： AB級バッファ

## Slide 4: Lをどうやって決めるか？
Lは小さいほど周波数特性Up しかしばらつきと短チャネル効果の影響が大きくなる
  ばらつき：Lを増減させた際の電流Idsの変動量 W/Lを一定にした状態で L – Ids グラフをとり、許容できるところを採用
Lは通常、固定値を採用する（Wと異なり、Lの増減に対してIdsは比例しないため）
Wについては後で述べます

## Slide 5: レイアウトの制約からLを決める
IP62シャトルの際、物理的（レイアウトの）設計方針として、以下を掲げた
シングルVIAはなるべく避け、VIA2個打ちを徹底する
ゲート長Lは横方向に2個VIAが打てる長さ かつ、 メタル配線はゲート配線・ドレイン配線・ソース配線の最小間隔を確保できるものとする
メタル間配線はトランジスタW方向に対して2個以上VIAを打つこととする(最小Ｗ)
VIAとCONTのスタックが禁止されているため、 ゲート配線と拡散層配線はV方向に出し、M2はH方向のみの網目配線とする
上記条件を加味してレイアウトを描いたところL=7.8uが最小長であることが判明 Ｌは短ければ短いほど周波数特性的には良いため、 キリの良い数字としてL=8uとした。

## Slide 6: Rail-to-Railオペアンプ
サイズLをどうやって決めるか？
チャネル長変調効果を受けずらい電流源を作る ： カスコードカレントミラー
ゲインが低い問題を解決する ： フォールデッドカスコードオペアンプ
入力電圧レンジを広くとる ： rail-to-rail
出力電圧レンジも広くとる ： AB級バッファ

## Slide 7: チャネル長変調効果が大きい時の対処法
チャネル長効果が大きい場合はカスコードカレントミラーを構成することで対処可能
Pros ： 定電流性の増加
Cons： 飽和領域で動作する最低電源電圧の増加 （低電圧動作が困難）

## Slide 8: カスコードカレントミラー
通常のカレントミラーと低電圧カスコードカレントミラーとを比較

## Slide 9: カスコードカレントミラー
カスコードカレントミラーのほうが明らかに定電流性がよい！
通常カレントミラー（1段）
カスコードカレントミラー（2段）

## Slide 10: カスコードカレントミラー
カスコードカレントミラーでは内側のMOSFETを犠牲にして、電源側のVdsを一定にしようとする →下側のVdsが電源変動に対し一定であれば、チャネル長変調効果を受けず、定電流性は担保される！

## Slide 11: 低電圧カスコードカレントミラーが動作する条件とバイアス電圧
カレントミラーが動作する条件は 飽和領域 で動作すること
カスコードカレントミラーが 飽和領域 で動作するには… ※XMB0,2も飽和で動かす
4個のTrが飽和領域で動くようにうまいことバイアス電圧を作る
今回は低電圧カスコードカレントミラーとよばれる方式を採用
バイアス電圧BNOは流したい電流に対してダイオード接続をして生成 ではバイアス電圧BNIはどう設定すればよいか？

## Slide 12: 低電圧カスコードカレントミラーが動作する条件とバイアス電圧
XMB1が飽和領域で動くには…
XMB0が飽和領域で動くには…
XMB1側から見たBNI ≥
XMB0のドレインはVgs1だから BNI ≤
以上より、
右側コピー側のカスコードカレントミラーが動く最低入力電圧は
= 1段の場合の2倍の電圧

## Slide 13: バイアス電圧を作るには…
ただし
ここで、 入れてみると…
最低でも 4倍流せばよい！ （4倍だと最低限ギリギリなので通常は5倍～）
5倍流す際は右図のように同じサイズのTrを縦に5個接続するとgood
※通常のカスコードカレントミラーの入力電圧Voは 2Vdssat + Vth 以上必要

## Slide 14: Rail-to-Railオペアンプ
サイズLをどうやって決めるか？
チャネル長変調効果を受けずらい電流源を作る ： カスコードカレントミラー
ゲインが低い問題を解決する ： フォールデッドカスコードオペアンプ
入力電圧レンジを広くとる ： rail-to-rail
出力電圧レンジも広くとる ： AB級バッファ

## Slide 15: OTA: Operational Transconductance Amplifier
M6,M7なしの1段のOTAを考える
ポイント 1. ゲインは入力段トランジスタのgmで決まる 2. 出力抵抗Roを大きくするとゲインは上がるが、極は低周波に寄る → 位相余裕の確保が難しくなるため通常、いじらない

## Slide 16: OTA+ソース接地回路
回路を後段につけると極がシフトする
出力段の入力容量を小さくするにはサイズを小さくするしかない

## Slide 17: OTA+ソース接地回路
サイズWと特性の主な関係
W1=W2: DCゲイン (GB積)
W3=W4: 最小入力電圧範囲, 第3極
W5: 最大入力電圧範囲、スルーレート(I5)
W6: 最大出力電圧範囲、抵抗負荷駆動力
W7: 最小出力電圧範囲、第2極
Cc > 0.2CL
システマティック オフセットで自動決定
第3極は非支配極で 無視できる程高い 周波数に位置する

## Slide 18: フォールデッドカスコードオペアンプ

## Slide 19: フォールデッドカスコードオペアンプ
ポイント 1. 出力抵抗が高いためOTAよりゲインが高い 2. ということは極はOTAよりも低周波によっている・・・？

## Slide 20: 比較
入力段のサイズを固定して、各種トポロジのゲインを見てみる ※ (c)やテレスコピックは直列のトランジスタが多く、要求される電源電圧が高くなるため忌避される 飽和領域で動作するにはトランジスタ1個あたり、Vds > Vth+Vov が印加される必要がある カレントミラーをカスコードにする場合はフォールデッドカスコード段とすると電源電圧が低くても動く
(a) OTA
(b)
(c)
(d) Folded Cascode Amplifier

## Slide 21: 比較
1kHzにおけるゲインはOTAとフォールデッドカスコードオペアンプとで10dBほどUp
しかし極は(a)と(d)とでは明らかに(d)のほうが低周波でゲインが落ち始めている
フォールデッドカスコードの「うまみ」は何か？ → ２段構成にした時に現れる
(a) 42.8dB
(b) 44.3dB
(c) 50.2dB
(d) 53.2dB

## Slide 22: フォールデッドカスコードオペアンプ + ソース接地回路
回路を後段につけると極がシフトする
入力段のgmを大きくしなくても高いDCゲインが得られる

## Slide 23: フォールデッドカスコードオペアンプ + ソース接地回路
回路を後段につけると極がシフトする
入力段のgmを大きくしなくても高いDCゲインが得られる
フォールデッドカスコードオペアンプのうまみは
高いDCゲインではありません ※個人の感想です

## Slide 24: 比較
入力段サイズ、帰還容量Cc、出力段ソース接地回路のサイズ・電流を同じにして比較してみる
DCゲイン 84.24 dB
位相余裕 54.9 deg
f(0dB) 2.5 MHz
DCゲイン 91.16 dB
位相余裕 57.6 deg
f(0dB) 2.9 MHz

## Slide 25: 比較
入力段サイズ、帰還容量Cc、出力段ソース接地回路のサイズ・電流を同じにして比較してみる
1kHzゲイン 70.42 dB
位相余裕 54.9 deg
f(0dB) 2.5 MHz
1kHzゲイン 70.42 dB
位相余裕 57.6 deg
f(0dB) 2.9 MHz
帰還容量の影響で
ACゲインは そこまで変わらない

## Slide 26: カスコード補償
カスコード段を持つオペアンプではカスコード補償とよばれる、ミラー補償とは異なる位相補償容量のつけ方がある フォールデッドカスコードオペアンプのうまみはカスコード補償にあり！
ミラー補償 Cc=8pF
カスコード補償 Cc=8pF

## Slide 27: カスコード補償
ミラー補償とカスコード補償それぞれで同じ帰還容量 8pF でシミュレーション
ミラー補償 Cc=8pF
カスコード補償 Cc=8pF
1kHzゲイン 70.42 dB
位相余裕 54.9 deg
f(0dB) 2.5 MHz
1kHzゲイン 70.57 dB
位相余裕 72.8 deg
f(0dB) 3.7 MHz

## Slide 28: カスコード補償
カスコード補償ではミラー補償と比べて位相余裕が作りやすいため、補償容量が小さく、周波数特性も比較的良好。
ミラー補償 Cc=8pF
カスコード補償 Cc=6.4pF
1kHzゲイン 70.42 dB
位相余裕 54.9 deg
f(0dB) 2.5 MHz
1kHzゲイン 72.32 dB
位相余裕 58.4 deg
f(0dB) 4.7 MHz

## Slide 29: フォールデッドカスコードオペアンプのW比
W比は入力段と折り返しカスコード段の電流を どれくらい流すかにより決まる
出力段のソース接地回路はOTAと変わらず 最小／最大出力電圧範囲と第2極の位置を どこに置くかで決定。

## Slide 30: フォールデッドカスコードオペアンプのW比
入力段と折り返しカスコード段で 同じ電流を流す場合のW比は右の通り
入力段側の電流と折り返しカスコード段の電流は 必ずしも同じである必要はない。 入力段側の電流量：スルーレート 折り返しカスコード段側の電流量：DCゲインおよび極を司る Ro
入力Tr.のW/Lは他のTr.サイズに影響を与えない 主にDCゲイン に寄与
、 はRoに大きく寄与。 DCゲイン・位相余裕・ユニティゲイン周波数を考えると 小さくてもダメだし大きくてもダメ。 ほどほどの値になる
ソース接地段はOTAの時と同じ。 出力電圧範囲・抵抗駆動能力・第2極に寄与
1段目Tr.と2段目Tr.は PMOSとNMOSの比が 揃っていればよい（システマティックオフセット）

## Slide 31: Rail-to-Railオペアンプ
サイズLをどうやって決めるか？
チャネル長変調効果を受けずらい電流源を作る ： カスコードカレントミラー
ゲインが低い問題を解決する ： フォールデッドカスコードオペアンプ
入力電圧レンジを広くとる ： rail-to-rail
出力電圧レンジも広くとる ： AB級バッファ

## Slide 32: Rail-to-Rail
入力段がNMOSのみ(またはPMOSのみ）ではVth以下の入力電圧を検知できず歪む → PMOSとNMOSの両方を入力段として採用
OTAをベースに作る場合は電流加算用のカレントミラーを組む必要があり若干面倒
フォールデッドカスコード構成ではRail-to-railの構成が作りやすく、トポロジも美しい

## Slide 33: Rail-to-rail folded cascode opamp
入力段テール電流の左右分割は回路的に大きな意味はない （レイアウトが描きやすいので分割）
DCゲインは入力電圧に対するPMOS／NMOSの寄与度によって 決定するため手計算での算出は非常に困難（ご勘弁ください…） 入力Tr.のgmによってDCゲインが決定されることに変わりはなく、 Wを大きくすると極の位置を殆ど動かすことなくDCゲインが上がる。 PMOSとNMOSのgmは必ずしも揃える必要はないが、普通は揃える

## Slide 34: Rail-to-rail folded cascode opamp
W比は非R2R構成と同様、入力段と折り返しカスコード段の 電流をどれくらい流すかにより決まる
折り返しカスコード段の電源側のトランジスタに流れる電流量に注意

## Slide 35: Rail-to-rail folded cascode opamp
入力段と折り返しカスコード段で 同じ電流を流す場合のW比は右の通り ※ が流れる折り返しカスコード段の電源側サイズは PMOS側の電流(Vg=BPO, W=Wp)の電流量 と NMOS側の電流(Vg=BNO, W=Wn)の電流量とが 等しいことを前提に算出
入力段側の電流と折り返しカスコード段の電流は 必ずしも同じである必要はない。 入力段側の電流量：スルーレート 折り返しカスコード段側の電流量：DCゲインおよび極を司る Ro
入力Tr.のW/Lは他のTr.サイズに影響を与えない 極を大きく変動させることなくDCゲインを調整できる
、 はRoに大きく寄与。 DCゲイン・位相余裕・ユニティゲイン周波数を考えると 小さくてもダメだし大きくてもダメ。 ほどほどの値になる

## Slide 36: Rail-to-Railオペアンプ
サイズLをどうやって決めるか？
チャネル長変調効果を受けずらい電流源を作る ： カスコードカレントミラー
ゲインが低い問題を解決する ： フォールデッドカスコードオペアンプ
入力電圧レンジを広くとる ： rail-to-rail
出力電圧レンジも広くとる ： AB級バッファ

## Slide 37: 2段目に何つける問題
別にソース接地回路を接続してもよい。 NMOS入力ではGND付近の出力が困難 →入力 rail-to-rail だが、 出力は構造上rail-to-railではない

## Slide 38: PMOSとNMOS両方に信号を入力してバッファを駆動させたい
AC特性は置いておき、DCで電源近傍が出力できる設計をするには ソース接地回路（A級バッファ）ではない別のトポロジを組む必要がある
※普通はrail-to-railでも電源近傍の入力／出力はしないよう使用する
お手軽爆熱コース：CMOSインバータ
ちゃんと組む：AB級バッファ
参考: OTA + AB級バッファ

## Slide 39: インバータをつける
シンプルにCMOSインバータを２段目につけた構成 PMOSとNMOS両方で出力段を駆動する
DC（低周波）で電源近傍の出力ができる！
PMOSもNMOSもON状態で駆動するため消費電流大 （AB級バッファ構成と比べて全体の消費電力がおよそ2倍）

## Slide 40: 消費電力を抑える設計：AB級バッファ
PMOSとNMOSの動作点をずらして両方とも完全ON状態で駆動しないようにする いくつか方式があるが、Bakerに記載のフローティングAB級バッファとよばれる構成を用いた バイアス電圧生成の際、電流量はPMOS側とNMOS側とで同じ電流量とする（赤丸が電流源）

## Slide 41: AB級バッファ付R2Rフォールデッドカスコードオペアンプ
折り返しカスコード段にフローティングカレントミラーを挿入した
  左右対称となるように逆側にも同様のカレントミラーを挿入する

## Slide 42: AB級バッファ付R2Rフォールデッドカスコードオペアンプ
W比はR2R構成と同様、入力段と折り返しカスコード段の 電流をどれくらい流すかにより決まる
フローティングカレントミラーはPMOSとNMOSが並列かつ、 同じ電流が流れるようにバイアス電圧を作るため、 トランジスタにはそれぞれIcasの半分の電流が流れる。
折り返しカスコード段の電源側のトランジスタに流れる電流量に注意

## Slide 43: AB級バッファ付R2Rフォールデッドカスコードオペアンプ
入力段と折り返しカスコード段で 同じ電流を流す場合のW比は右の通り ※ が流れる折り返しカスコード段の電源側サイズは PMOS側の電流(Vg=BPO, W=Wp)の電流量 と NMOS側の電流(Vg=BNO, W=Wn)の電流量とが 等しいことを前提に算出 ※フローティングカレントミラーのバイアス電圧を作るトランジスタサイズが カスコードカレントミラー段のバイアス電圧を作るトランジスタサイズと 基本的に同じであることを前提に算出

## Slide 44: AB級バッファ付R2Rフォールデッドカスコードオペアンプ
設計者がいじるのは入力Trのgm(W/L, ゲインに寄与)、Ro(Wp, Wn, 第1極とゲインに寄与)、出力段のgm(W/L, 第2極に寄与)、 入力段・折り返しカスコード段の電流量と比(SR)、位相補償容量Cc(第1極に寄与)

## Slide 45: AB級バッファ付R2Rフォールデッドカスコードオペアンプ
Baker CMOS に載っている構成・W比と全く同じ！！！ （正確にはPMOS側に帰還容量がない）