## Slide 1: SAR-ADC（SKY130）
ISHI会
https://ishi-kai.org/
Mail: info@ishi-kai.org

## Slide 2: 今回のターゲットスペック
シャトル
TinyTapeoutのSky130のアナログ回路
SAR-ADCスペック
ビット数：6bit
クロック：1.2MHz
リファレンス電圧：1.8V～5.0V（可変）

## Slide 3: もくじ： CDAC編
CDAC
BGR
トランスミッションゲート

## Slide 4: もくじ： ロジック編
制御器
  ビルド環境構築
  spiceファイル

## Slide 5: もくじ： 比較器編
ラッチ回路
比較器（コンパレータ）
  クロックドコンパレータ（デジタル）
    Rail-to-Railクロックドコンパレータ
  OPAMP型コンパレータ（アナログ）

## Slide 6: もくじ： シミュレーション編
シミュレーションモデル
  コーナーモデルシミュレーション
  モンテカルロシミュレーション
SAR-ADCのシミュレーション
  オフセットとノイズ
  スルーレート
  ばらつき
  全統合シミュレーション
AI
  シミュレーション
  回路図
  レイアウト

## Slide 7: スペック編

## Slide 8: CDAC編

## Slide 9: CDAC （Capacitive Digital-to-Analog Converter）
宮原氏の資料ベースに解説します
https://openit.kek.jp/training/2020/daq/text/analog-digital-miyahara-200729-v1.pdf

## Slide 10: CDACとは？
バイナリ重み付け（2倍）された容量アレイと、それらを「基準電圧（Vref）」「GND」「入力電圧（Vin）」の
いずれかに接続するスイッチ群で構成されます。

## Slide 11: 簡単な 動作手順
サンプリング・フェーズ
  すべての容量を入力電圧 Vin に接続し、電荷を蓄えます。
ホールド（保持）・フェーズ
  入力スイッチを切り離し、電荷を閉じ込めます。このとき、容量アレイの下部プレートの接続を変更することで、上部プレートの電位が変化します。
比較・逐次変換フェーズ
  SARロジックがMSB（最上位ビット）から順にスイッチを操作します。特定の容量を Vref に接続すると、容量分圧によって比較器への入力電圧が上昇/下降します。比較器の結果を見て、そのビットを「1（接続維持）」にするか「0（GNDに戻す）」にするかを決定します。

## Slide 12: １，サンプリングフェーズ
Vx側のスイッチ Sc をGNDに落とし、ボトムプレート側のスイッチ（S5〜Sd）をすべて入力 Vin に接続する
  アレイ全体（合計容量 C）にQs = C・Vin の電荷が充電（サンプリング）される
    青い領域

## Slide 13: ２，MSBの判定準備（テスト電圧の印加）
Sc を開いてVxノードをフローティング（ハイインピーダンス）にする
すべてのボトムプレートを一旦GNDに落とす
  これにより Vx は –Vin(ーに注意)にレベルシフトする（ホールド状態）
MSBに対応する最大のキャパシタ（C/2）のスイッチ S5 だけを Vref に接続する
  フローチャートの Vdac = Vref / 2 をセットする動作相当
  Vx = -(Vin - 1/2 Vref) になる

## Slide 14: ３，コンパレータによる比較判定
コンパレータが「Vin」と「Vdac」という2つの正の電圧を比較する
  前段のステップで既に引き算（Vin - 1/2 Vref）は実行済み
    Vx < 0V（GND）の場合 ＝ Vin > 1/2 Vref
      コンパレータ出力 Q は「1（Yes）」
    Vx > 0V（GND）の場合 ＝ Vin < 1/2 Vref
      コンパレータ出力 Q は「0（No）」

## Slide 15: ４，保持と次のビットへの移行
判定が終わると、SARロジック（レジスタ）がその結果を記憶し、スイッチの状態を以下のように制御します。
  Yes (Q=1) の場合
    MSBのスイッチ S5 は V_REF に繋いだまま（固定）にする。（これが Ni = 1 の状態）
  No (Q=0) の場合:
    MSBのスイッチ S5 を GND に接続する。（これが Ni = 0 の状態）
i = i - 1 に進み、次のビット（S4: 容量 C/4）のスイッチをVref に接続する
  Vx の電位は、直前の結果に応じて「1 /2 Vref + 1/4 Vref」または「0 + 1/4 Vref」をテストする状態へ遷移する

## Slide 16: ４ー１，保持と次のビットへの移行
例：Vx: S5>GND, S4>GNDだった場合
  次のビット（S3: 容量 C/8）のスイッチをVref に接続する
  Vx の電位は
    「1 /2 Vref + 1/4 Vref + 1/8 Vref 」
  MSB
    111xxx

## Slide 17: ４ー２，保持と次のビットへの移行
例：Vx: S5>GND, S4<GNDだった場合
  次のビット（S3: 容量 C/8）のスイッチをVref に接続する
  Vx の電位は
    「1 /2 Vref + 0 + 1/8 Vref 」
  MSB
    101xxx

## Slide 18: ５，変換終了までループ
上記 2〜4 の操作を、次に大きいキャパシタ（S4→S3→S2→S1→S0）へと順番に繰り返す
  グラフの青い線（Vdac）が示しているように、バイナリサーチによって Vx が最終的に 0V に限りなく近づくように（つまり内部の等価DAC電圧が Vin に追従するように）スイッチがパタパタと切り替わっていくことになる
全ビットの判定が終わったときに Vref 側に残っているスイッチの配列が、そのままデジタル出力コードとなる
  下記の例の場合
    101010

## Slide 19: ６，Sdはダミー
全容量を「きれいに 2のn乗」にするための役割バイナリ重み付けのキャパシタアレイ（C/2, C/4, ・・・, C/64）をすべて足し合わせると、右図のようになる
Sdの容量（C/64）を足すことで、全容量 C がちょうど 1.0C（すなわち、64 x 最小容量のC＝C/64）となる

## Slide 20: 設計方針
下記の与えられた条件内で最大容量とする
  MIM,MOMの選択
    ばらつきを減らすか、容量を優先するかで適切な方を選択すること
  動作クロック
    容量が増えると時定数が増加するためクロックが遅くなる
  面積
    容量が増えると面積が大きくなる
  消費電力
    容量が増えると電荷が増えるため消費電力が増える

## Slide 21: 性能指標：DNL,INL
DNL（Differential non linearity）
  １ステップ毎の誤差量
INL(Integral non linearity)
  理想の入出力直線に対する実際の入出力特性の誤差量

## Slide 22: 性能指標：電力効率

## Slide 23: サンプルでは・・・
サンプル：コンパレータの比較用にVinを入力
  メリット：シンプル
    Vref,Vin切り替え用のトランスミッションゲートがいらない
    CDACの一括切り替えがない
本解説：コンパレータの比較用にGND(VSS)を入力
  メリット：Vinのゆれに強い
    最初の充電でしかVinを利用しない
これが必要
これが必要
GND,Vinが
違う
ファイル名：sar_dac.sch

## Slide 24: BGR （Band-Gap Reference）

## Slide 25: 解説
Open Source Silicon Magazine Vol.2を参照のこと
  BGR回路
    コンパレータ動作の基準用
  スタートアップ回路
    ゼロ点防止

## Slide 26: BGR
記事を参照してください！

## Slide 27: トランスミッションゲート

## Slide 28: トランスミッションゲート
アナログ用のスイッチ
制御入力 ST | 入力 UA | 出力 UB | 状態
0 (L) | 0 | Hi-Z | 遮断 (OFF)
0 (L) | 1 | Hi-Z | 遮断 (OFF)
1 (H) | 0 | 0 | 導通 (ON)
1 (H) | 1 | 1 | 導通 (ON)

## Slide 29: 動作内容
Vctrl = High
  XM2（NMOS）がオン
  XM1（PMOS）は Vctrl の反転でオン
  Vin が Vout に伝わる
Vctrl = Low
  XM1, XM2 ともにオフ
  Vin と Vout は切り離される
    XM5が ON になり、Vout を強制的に GNDにする

## Slide 30: 設計方針
インスタンス | 種類 | サイズ決定のポイント
XM1 | パス用スイッチ（PMOS） | 32Cの容量（電荷）を規定クロック内でVSS（0V）に出来るスルーレート
XM2 | パス用スイッチ（NMOS） | P/Nバランスを考慮した値
XM3, XM4 | インバータ（P,NMOS） | XM1、XM2のゲートを高速に駆動できるサイズ
XM5 | プルダウン（NMOS） | XM2の1/2～1/5程度

## Slide 31: トランスミッション設計：スペック例
単位容量：100fF
クロック：1.2MHz
ロジック部電圧：1.8V
アナログ部電圧：5.0V

## Slide 32: シミュレーション回路例
レベルシフタ
CDAC容量
クロック源
ファイル名：SW_CDAC.sch

## Slide 33: 設計ポイント： Wの値
時定数 、目標誤差：0.1%＝7、
  (200nsは1.2MHzの半分クロックより)
PMOSの
  W/Lは10～30あれば十分、NMOSは1/2～1/3

## Slide 34: 設計ポイント： Wの値
中央の図：PMOS:W=1u, NMOS:W=1u
右の図：PMOS:W＝60u, NMOS:W=30u
  Lは駆動力重視で最小の0.5uとした
  回路図とレイアウトでなぜかCapの容量が2倍違い、かなりの寄生容量が載ることを考慮し、必要W/Lの約4倍として設計した

## Slide 35: 設計のポイント： ファンアウト
出力先にどれぐらいの容量負荷が接続されているかを表す単位
特性
  3倍くらいのサイズにすると一番遅延時間が減る
本設計のW
    5u -> 10u -> 40u -> 60u
    1倍 -> 2倍 -> 4倍 -> 1.5倍

## Slide 36: ロジック（デジタル）編

## Slide 37: 制御器

## Slide 38: SAR-LOGIC.vの引数
module SAR_LOGIC(COMP_OUT, DIGITAL_OUT, COMP_CLK, SC, SDAC, EOC, CLK, XRST);
  COMP_OUT : ラッチ後のコンパレータ出力
  DIGITAL_OUT : A/D結果
  COMP_CLK : コンパレータに入力するCLK
  SC : CDACの容量のコンパレータ側端子をGNDに落とすSW。HIGHでGNDに落とす想定。
  SDAC : CDACの容量にVrefを入力するかGNDを入力するか決めるSW。LOWでGNDを入力、HIGHでVrefを入力する想定。
    BIT_ADC+1個のSW。MSBがCDACの最大の容量、LSBが最小の容量に対応。
  EOC : End of conversion signal
  CLK : PLL出力CLK(6の倍数のMHz)
  XRST : 非同期Reset信号

## Slide 39
ファイル名：tran_sar_adc.sch

## Slide 40: 動作ステップ：1～5を6bit繰り返す
state | 動作 | 内容
1 | CDAC リセット | COMP_CLK=0, SC=1, SDAC=0, EOC=0
2 | サンプリング解除 | SC=0（Hi-Z）
3 | DAC セット | SDAC=SDAC_NEXT
4 | コンパレータクロック High | 比較動作開始
5 | 比較結果取り込み | DIGITAL_OUT_BUF に COMP_OUT をシフト SDAC_NEXTをカウントアップ
6 | LSB なら EOC=1 | DIGITAL_OUT_BUF を DIGITAL_OUT に反映

## Slide 41: Verilog -> GDS変換の方法
2種類
  TT(TinyTapeout)でのやり方を踏襲した方法
    メリット
      投稿先標準のやり方のため、トラブルがない
    デメリット
      サイズやピンの位置が固定のため、無駄なエリアが出来てしまう
  ChipIgniteでのやり方を踏襲した方法
    メリット
      サイズやピンの位置を変更可能なため、最小のサイズに出来る
    デメリット
      TTが利用するファブではあるが、バージョンの違いなどがある可能性がある

## Slide 42: TT：GDSを生成する
  source ~/ttsetup/venv/bin/activate
  verilogファイルなどを追加した場合はcreate-user-configから実行すること
> cd ~/tt[TT_runname]-tt_um_[username]_[projectname]
> ./tt/tt_tool.py --create-user-config
※Dockerが動いている必要がある
⭕️GDSの生成
> ./tt/tt_tool.py --harden

## Slide 43: TT： GDSを表示する
OpenRoadやKlayoutで実行する
> cd ~/tt[TT_runname]-tt_um_[username]_[projectname]
⭕️OpenRoadをGUIで実行
> ./tt/tt_tool.py --open-in-openroad
⭕️Klayoutで実行
> ./tt/tt_tool.py --open-in-klayout

## Slide 44: GDSの結果

## Slide 45: ChipIgnite：nix-shellのセットアップ
インストール方法
  https://librelane.readthedocs.io/en/stable/installation/nix_installation/installation_linux.html
> sudo apt-get install -y curl
> curl --proto '=https' --tlsv1.2 -fsSL https://artifacts.nixos.org/nix-installer | sh -s -- install --no-confirm --extra-conf "
extra-substituters = https://nix-cache.fossi-foundation.org
extra-trusted-public-keys = nix-cache.fossi-foundation.org:3+K59iFwXqKsL7BNu6Guy0v+uTlwsxYQxjspXzqLYQs=
extra-experimental-features = nix-command flakes
"

## Slide 46: ChipIgnite： LibreLaneのセットアップ
SAR-Logicのサンプル
  https://github.com/ishi-kai/librelane-sar-logic
> cd ~/
> git clone –recursive https://github.com/ishi-kai/librelane-sar-logic
※失敗する場合は、~/librelane-sar-logic/submodules/ 内で
> git clone https://github.com/librelane/librelane
> cd librelane
> git checkout 1e4f4d5bf9d2693798b12dc0c1cd0337ad266a0d

## Slide 47: ChipIgnite：ビルドする
SAR-LOGICのソースコード
  ~/librelane-sar-logic/src/SAR-LOGIC.v
  設定
    ビルド用の各種設定
      ~/librelane-sar-logic/config/config.json
    ピンの設定
      ~/librelane-sar-logic/config/pin_order.cfg
⭕️nix-shellを起動する
> cd ~/librelane-sar-logic/submodules/librelane
> nix-shell shell.nix
⭕️ビルドする
> cd ~/librelane-sar-logic/config/
> librelane config.json -j 12

## Slide 48: ChipIgnite：ビルドされたファイル
ビルドされたファイルができる場所
  ~/librelane-sar-logic/config/runs/RUN_[ビルドした日時]/final/
ビルドされたファイル
  GDSファイル（どちらを使ってもよい）
    gds/SAR_LOGIC.gds
    klayout_gds/SAR_LOGIC.klayout.gds
  spiceファイル
    spice/SAR_LOGIC.spice
      最初に空のsubcktは削除してください。
      このファイルはスタンダードセルの情報が入っていません。下記コマンドで結合してください。
⭕️ビルドされたspiceファイルに必要なファイルを結合する
> cat ~/pdk/sky130A/libs.ref/sky130_fd_sc_hd/spice/sky130_*.spice SAR_LOGIC.spice > SAR_LOGIC_FULL.spice

## Slide 49: GDSの結果

## Slide 50: 各種検証を実施する方法
LVS
  スタセルと統合したSAR_LOGIC.spiceを~/.xschem/simulations/ にコピー
  メニュー「sky130 PDK」->「Make netlist for Klayout LVS」を実行
  メニュー「sky130 PDK」->「Run Klayout LVS」を実行
DRC
  メニュー「Tools」->「DRC」->「[klayout dir]/drc/sky130A.lydrc」を実行
PEX
  メニュー「sky130 PDK」->「Run Magic PEX(RC extraction)」を実行
    C extractionはキャパシタのみを対象としたPEX
  ※メニュー「Elabless sky130」がある場合はそちらにあるメニューを利用してもよい

## Slide 51: 比較器編

## Slide 52: ラッチ回路

## Slide 53: ラッチ回路
入力を停止しても直前の状態を
保持し続けることができる
「記憶」の最小単位

## Slide 54: Dラッチ 安藤さん記事より

## Slide 55: SRラッチ
一般的な論理ゲートでの
実装としては、たすきがけに
なったペアのNORゲートで
構成する。
状態は、Qの記号を付した
端子から出力される。
R (Reset) | S (Set) | Q (出力) | 状態
0 | 0 | 前の状態を保持 | 保持 (Hold)
0 | 1 | 1 | セット (Set)
1 | 0 | 0 | リセット (Reset)
1 | 1 | 0 (不安定) | 禁止 (Invalid)

## Slide 56: NOR回路

## Slide 57: インバータを使う パターン

## Slide 58: NORスタセル

## Slide 59: 比較器（コンパレータ）

## Slide 60: 一般的なコンパレータ
二つの電圧または電流を比較し、どちらが大きいかで出力が切り替わる素子である。
  最もシンプルな構成は、負帰還をかけない状態のオペアンプ

## Slide 61: 問題点
0-5V動作できない
  対策：Rail-to-Rail化する
常に動作しているため消費電力が大きい
  対策：クロックドコンパレータにする

## Slide 62: クロックドコンパレータ

## Slide 63: クロックドコンパレータ
クロック信号に同期して動作し、正帰還を利用して微小な差電圧を極めて短時間でロジックレベルまで増幅する回路
  高速・低消費電力ADCのSAR-ADCにおいて、最も多用される回路形式の一つ

## Slide 64: StrongARM型 クロックド コンパレータ

## Slide 65: 動作内容：Clock=Low
S5がOffになるため、VSS(GND)が切り離される。
S1～S4がOnになるため、VON,VOP,A,BがVDDになる。
  プリチャージ動作
全体がVDDになるため動作が停止する。
※Sがスイッチ的な動作をするFET
VDDエリア

## Slide 66: 動作内容：Clock=High
S1〜S4がOffになり、VDDが切り離される。
S5がOnになり、VSSへ接続される。
  この瞬間は、まだ回路はVDDであることがポイント
もし VINP > VINN であれば、M1の方がM2よりも多く電流が流れる。その結果、ノードAの電圧がノードBよりも早く下がることになる。
ノードA, Bが下がっていくと、M3, M4がオンになり、次に出力VON, VOPも放電され始める。
わずかに早く下がった方の電圧（この場合 VON）が、対向するインバータのPMOS（M6）をオンにし、NMOS（M4）をオフにします。これにより、VOPがVDD、VONがVSSで確定する。
VDDエリア
こちらが
電圧＝大
インバータ回路

## Slide 67: 設計方針
インスタンス | 種類 | 役割・設計意図
M1, M2 | NMOS | 最重要： 感度向上とオフセット低減のため最大に。
M3, M4 | NMOS | ラッチ速度を稼ぐため、M1,M2の半分程度。
M5, M6 | PMOS | 強すぎると反転を阻害するため、NMOS(M3,M4)の1～1.5倍くらい。
S1, S2 | PMOS | 寄生容量を抑えつつ、リセット期間内に充電完了させるため、最小サイズでよい。
S3, S4 | PMOS | 同上。
S5 (Tail) | NMOS | 回路全体の電流を引くため、低抵抗（大サイズ）に。
このペアは同サイズ
ずれるとオフセットとなってしまう

## Slide 68: 問題点
キックバックノイズ
  内部ノードの大きな電圧変化が、入力端子側へノイズとして逆流する
Rail-to-Rail動作ではない
  下位1bitがつぶれてしまう

## Slide 69: Rail-to-Rail入力差動対 クロックドコンパレータ
オレンジの部分
  先ほど解説したものと同じ役割の部分
緑の部分
  中央のP,NMOSペアの動作
    入力が低い時: PMOSペアが動き、NMOSペアはお休み
    入力が高い時: NMOSペアが動き、PMOSペアはお休み
    入力が中間の時: 両方のペアが協力して動く
  中央のラッチ段との動作
    PMOS側: 上側から電流を流し込む（充電を加速させる）役割
    NMOS側: 下側へ電流を引き抜く（放電を加速させる）役割
    により、高速にコンパレータとして動作する
  「Long L」部分＝「テール電流源」
    高インピーダンスのためキックバックノイズを低減する
Rail-to-Rail部

## Slide 70: 設計方針
インスタンス | 種類 | 役割・設計意図
電流源 | Long L (P & N) | W=必要な電流が流せるサイズ L=短チャンネル効果対策などを考慮した最小値の3～5倍
入力対 | PMOS Pair | W=必要なクロックで動作するサイズ L=短チャンネル効果対策などを考慮した最小値
入力対 | NMOS Pair | P/Nバランスを考慮した値
ラッチ | クロス結合部 | L=短チャンネル効果対策などを考慮した最小値 W/L比=電流源と同じにしてラッチ動作すればOK。しない内調整する。

## Slide 71: Rail-to-Rail入力差動対 クロックドコンパレータ設計：スペック
可変Ref電圧：1.8V-5.0V
ビット数：6bit
クロック：1.2MHz
Rail-to-Rail動作：
0-5V

## Slide 72: シミュレーション回路例
LongL
LongL
入力段
N Pair
ラッチ部
入力段
P Pair
入力段
PMOS Pair
入力段
NMOS Pair
ファイル名：comp.sch&SR.sch

## Slide 73: 入力段： Rail-to-Rail入力差動対
SAR ADCでは、CDAC出力が広い電圧範囲を動く場合がある。
そのため、NMOS入力差動対だけ、またはPMOS入力差動対だけでは、入力範囲が不足することがある。
そこで、NMOS入力差動対とPMOS入力差動対を組み合わせたRail-to-Rail入力差動対を用いる。
入力共通モード電圧 | 主に動作する入力対
低い領域 | PMOS入力差動対
中間領域 | NMOS + PMOS入力差動対
高い領域 | NMOS入力差動対

## Slide 74: 入力段：LongL
FETの出力インピーダンスはであり、Lが長いほど飽和領域での特性がフラットになる。よって、
  メリット
    しきい値ばらつきを抑えやすい
    入力換算オフセットを低減しやすい
    チャネル長変調が小さくなる
    アナログ特性が安定しやすい
    レイアウトばらつきの影響を抑えやすい
  デメリット
    ゲート容量が増え、速度は低下しやすい
したがって、入力段ではオフセットと速度のバランスを見ながらLを決める

## Slide 75: 入力段：PairのLの設計
基本的には速度を重視する場合は短めのLを用いる
  入力差動対としてoffsetやmatchingを改善したい場合は、少し長めのLを使う
    Pairを大きくしすぎたり、Lを長くしすぎたりすると、寄生容量が増加して速度が低下する点に注意する
経験則的には下記のあたりから設計を始めるとよい
本設計ではoffsetやmatchingを考慮し0.8とする
  設計幅が無いため決め打ちで問題無い
LongLより短い必要があるため

## Slide 76: 入力段： LongLのLの設計
LongLのLの値は、シミュレーション的に決定する
そこで、経験則的には下記のあたりから設計を始めるとよい
本設計では3倍の2.4uとする
  ゲート容量低減のため最小とする
計算から求める手法もあるが、選択幅が小さいため
シミュレーションによる調整が楽である

## Slide 77: 入力段：最小のの決定
入力段はアナログ的な動作をする
  短チャネル効果やチャネル長変調を考慮
    5.0V素子の最小Lは0.5uであり、本スペックではこのサイズで問題ない
      設計方法はOPAMPハンズオン資料を参照
1.8V～5.0Vまでの入力を考慮
  1.8Vの場合、5.0V時に比べLSBが1/3まで小さくなる
  誤差を減らすために、ペルグロムの法則（後述）よりWxLの面積を増やす必要がある
    FETの性能はW/Lで決めるため、Lを大きくするとWも大きくなる点に注意
以上から最小のは、5.0V素子の最小単位の0.5uとする

## Slide 78: 入力段：LongLのWの設計
W は必要な動作電流を流せるサイズに設定する
  電流が小さすぎる場合
    入力差動対やラッチ部に十分な電流が供給されず、再生動作が遅くなる
  電流が大きすぎる場合
    消費電力が増加する
    ラッチ動作が強くなりすぎることで、入力側へ戻る kickback noise が大きくなる
したがって、Wは 速度を満たす最小限の電流 になるように調整する

## Slide 79: 入力段：LongLのWの設計
必要なテール電流の設計
      5.0V素子はゲート酸化膜が厚いため150fFとした
      1.2MHz(約416ns)の1/100で計算のしやすさで7.5ns
設計
    NMOSの 60 、0.4V
      ngspiceのモデルから求める方法はOPAMPハンズオン参照
よって、本設計では, する
  3:1

## Slide 80: 入力段：PairのWの設計 周波数から求める
起動までの時間（遅延時間≒1/周波数）
  ,
    近似式
      1.2MHz（周期833ns）の評価相416nsの1/100を目標値とした
以上から、最小単位より小さいのでこのクロックにおいては考慮の必要はない

## Slide 81: 入力段：PairのWの設計 精度から求める
ペルグロムの法則
  プロセス固有のミスマッチ係数（PDK記載）
    5.0V NMOSの （1.8Vはのため5.0Vを採用）
  出来るオフセット電圧の標準偏差
    1LSB(1.8V)=
  LongL LのW＞ PairのW とする必要がある
  3:1
  以上から、 とする

## Slide 82: ラッチ部：Lの設計
ラッチ部の基本構造は「クロス結合インバータ」であり、ロジック回路的な動作をする
そのため、Lは最小値とする
  L=0.5um

## Slide 83: ラッチ部： クロス結合部のWの設計
全体
  Wを大きくすると が増加し、動作速度は向上する。しかし、Wを大きくしすぎると内部ノード容量、消費電力、kickback noiseが増加する。
  左右のバランスが崩れると、offsetや判定非対称性の原因になる。
下側NMOS
  小さすぎると、放電速度が遅くなり、ラッチ再生が始まるまでに時間がかかる。
設計
  LongLの0.5～0.8倍サイズがあれば十分だと考えらえる。
    Lのサイズが違うことに注意
  今回は、
    3:1
クロス結合インバータ部

## Slide 84: ラッチ部： プリチャージ部の設計
クロックドコンパレータのプリチャージと同じ
  プリチャージが不十分だと、前回の比較結果が内部ノードに残り、次の判定に影響する。その結果、オフセット増加、判定誤り、メタスタビリティ、左右非対称動作の原因となる
  プリチャージPMOSを大きくしすぎると、内部ノード容量が増加し、評価時の放電速度が低下する。また、クロックに同期した電荷注入やkickback noiseが増える可能性がある
したがって、プリチャージPMOSは、評価開始前に内部ノードを十分にVDDへ戻せる範囲で、必要最小限のサイズにする
CLKにつながる
2つのPMOSが
プリチャージ部
CLKにつながる
2つのPMOSが
プリチャージ部

## Slide 85: ラッチ部： プリチャージ部のWの設計
全体をチャージできる最小サイズのWでよいため、倍のサイズの とした。
  正確に求めるならすべての消費電流を計算して求めるべきであるが、さほどのズレは無いと考えてこの値とする
CLKにつながる
2つのPMOSが
プリチャージ部
CLKにつながる
2つのPMOSが
プリチャージ部

## Slide 86: Rail-to-Rail OPAMP

## Slide 87: カスコード接続
構成
  2つのトランジスタを直列に接続し、単一のトランジスタでは実現が難しい優れた性能を得るための回路
原理
  M2がM1に対して「電圧スタビライザ」および「電流ブースター」として機能
    M1 (下段、コモンソース)
      役割: 入力電圧(Vin)を電流変化に変換する。基本的な増幅動作の起点。
    M2 (上段、コモンゲート)
      ゲート: 固定バイアス電圧(Vb) - M2の動作点を決める
      役割: M1のドレイン電圧を安定させる
出典：アナログCMOS集積回路の設計・基礎編

## Slide 88: 利点：短チャネル効果の改善
原理
  下段トランジスタのドレイン電圧がほぼ一定に保たれることを利用
    cascode.sch

## Slide 89: 応用：Rail-to-Rail
構成
  コンプリメンタリ差動対
  フォールデッドカスコード
  プッシュプル構成
内容
  VDD-VSSまでフルレンジで出力させる
構造
  差動対をpMOS,nMOS構造にする
  カレントミラーをカスコード接続する
出典：https://toshiba.semicon-storage.com/jp/semiconductor/knowledge/faq/linear_opamp/what-does-rail-to-rail-mean.html

## Slide 90: Rail-to-Rail OPAMP型コンパレータ

## Slide 91: Rail-to-Rail OPAMP型コンパレータ
参考

## Slide 92: 基板バイアス効果 (body effect)
ボディにかかるバイアス電圧によってトランジスタの動作が変化する
  スレッショルド電圧（Vth）が変化
  ゲート電圧を固定して比較した時、ドレイン・ソース間電流(Ids)が変化

## Slide 93
プレーナ型pMOSトランジスタ（トリプルウェル）
ポリ(多結晶)シリコン
Deep N-well
N-well
P+ 層
酸化膜絶縁層
リン-ケイ酸ガラス; レイヤ間を埋める絶縁物質
p-サブストレート, 基板
シャロートレンチアイソレーション
STIはリーク電流を回避するための構造
・耐圧向上
・(PNPNで発生する)ラッチアップ回避

## Slide 94
プレーナ型nMOSトランジスタ（トリプルウェル）
ポリ(多結晶)シリコン
P-well
シャロートレンチアイソレーション
N+ 層
リン-ケイ酸ガラス; レイヤ間を埋める絶縁物質
Deep N-well
p-サブストレート, 基板
酸化膜絶縁層
STIはリーク電流を回避するための構造
・耐圧向上
・(PNPNで発生する)ラッチアップ回避

## Slide 95: シミュレーション編

## Slide 96: コーナーモデルシミュレーションについて
ssモデル – 応答性が最悪(slow-slow)の時のモデル
ttモデル – 応答性がtypical-typicalなモデル
  https://github.com/3zki/lsi1_analog1/
NMOSのVth
PMOSのVth
ff
fs
sf
ss
tt
スレッショルド電圧が高いと応答性は遅い (slow)
スレッショルド電圧が低いと応答性は速い (fast)

## Slide 97: モデル変更
ここの”tt”を”ss”や”ff”にする

## Slide 98: 最低限必要なシミュレーション
温度=temp
27度
コーナーモデル
ff, tt, ss

## Slide 99: モンテカルロシミュレーション

## Slide 100: モンテカルロシミュレーション
シミュレーションを実行する際、どのコーナのモデルを使用するか指定する必要アリ
モンテカルロシミュレーションではランダムなコーナでシミュレーションを複数回行う
  シミュレーションモデルは “mm” を利用する
    https://github.com/3zki/lsi1_analog1/
NMOSのVth
PMOSのVth
ff
fs
sf
ss
tt
スレッショルド電圧が高いと応答性は遅い (slow)
スレッショルド電圧が低いと応答性は速い (fast)

## Slide 101: Xschem 構成例 10回 (L=0.15μm)

## Slide 102: モデル変更
ここの”tt”を”tt_mm”や”ff_mm”にする

## Slide 103: シミュレーション結果 (mm)

## Slide 104: SAR-ADCのシミュレーション

## Slide 105: 最低限必要なシミュレーション
コンパレータ
全ビットに対応する電圧でのオフセットとノイズ
スルーレート
トランスミッションゲート
スルーレート
CDAC
雑音
電力効率は考慮しない
許容誤差

## Slide 106: オフセットとノイズ
各ビットに対応する電圧に対して何VのズレでOnになるかチェックする
  3.3V/6bit = 0.0515625Vごと
    後述のAIの章を参照
  目標： N = 6bit で ENOB = 5.5を目指す場合、
    α ≒ 0.25となり、Vq = 0.0515625Vなので、Voff≒0.0129V
  対策：W/Lサイズを大きくする
PEX後もやること

## Slide 107: スルーレート（OPAMPより）
出力電圧が単位時間あたりに変化できる最大速度
  テール電流の大きさに影響される
オーディオ用であるのであれば、可聴周波数の20kHzでナイキスト周波数を考えて2倍の40kHzあれば最低限の要求は満たせるので、それほど気にしなくとも良い
  性能劣化を考慮しても、100kHzを超えていれば十分である

## Slide 108: スルーレートの例
ダメな例
  目標値：目標とするクロック
    PEX後はかなり遅くなるので20～30%は余裕が欲しい
  対策：W/Lのサイズを大きくする
PEX後もやること
ファイル名：cap_array.sch
mim=MIMキャパ、var=バラクタ

## Slide 109: CDACの雑音
計算で必要容量が求められる
  6bitなので、100fFが安全圏となる
  対策：容量を大きくする

## Slide 110: CDACの許容誤差
計算で許容誤差が求められる
  6bitで100fFの場合
    1σ：2.08%=2.08fF
    3σ：6.24%=6.24fF

## Slide 111: CDACの許容誤差
シミュレーションする場合は、PEXしないとほぼ意味は無い
  そのため、実施する場合はすべてのレイアウト後となる
  対策：レイアウトに対称性を持たせる

## Slide 112: 3.3Vや5.0Vで使いたい場合

## Slide 113: FETの種類： 1.8V低圧FETと5.0V耐圧FET
Sky130nmは耐圧によってFETの種類が違う
  下記は1.8Vと5.0VのFETの回路シンボルとPCell

## Slide 114: 混載回路での注意点
デジタル（ロジック）回路部分が1.8Vロジックである
  3.3Vや5.0Vを利用するにはレベルシフタ回路が必要となる
回路例
  差動型レベルシフタ（Cross-coupled Level Shifter）
    可変電圧にする場合、バランスをミスると動かない可能性あり

## Slide 115: 安全策：インバータ回路レベルシフタ
TinyTapeoutは3.3V電源(＝中間電圧)ピンがある
  1.8V = VDPWRピン、3.3V = VAPWRピンから供給する
Padが使える
  アナログ電源(1.8-5.0V)はピンから入力する
ファイル名：LV_SHIF_A2D.sch&LV_SHIF_D2A.sch

## Slide 116: 全統合シミュレーション

## Slide 117: シミュレーションで確認すること
6bit(64)分の電圧をvinに入力して、正しいbitのDIGITAL_OUT[0-5]が出力されること
  0V~5V(リファレンス電圧)まで6bit(64)分、0VにLSB電圧を足した値をvinとして入力して、それぞれの結果を出力するシミュレーションをすればよい

## Slide 118: シミュレーション全体例
ファイル名：tran_sar_adc.sch&tran_sar_adc_pex.sch

## Slide 119: 全部の回路を統合
問題点
  SAR-LOGICの回路図が存在しない
    spiceファイルを直接読み込むことで対応する

## Slide 120: Spiceファイルから 読みだす方法1/2
Schファイル（上側の図）
  ピン情報のみ
Symファイル（下側の図）
  schのピン情報からシンボルを作る

## Slide 121: Spiceファイルから 読みだす方法2/2
Symファイルの設定
  右上の図を参照
format="@name @@CLK @@COMP_CLK @@COMP_OUT @@DIGITAL_OUT[0] @@DIGITAL_OUT[1] @@DIGITAL_OUT[2] @@DIGITAL_OUT[3] @@DIGITAL_OUT[4] @@DIGITAL_OUT[5] @@EOC @@SC @@SDAC[0] @@SDAC[1] @@SDAC[2] @@SDAC[3] @@SDAC[4] @@SDAC[5] @@SDAC[6] @@VGND @@VPWR @@XRST @prefix“
.subckt SAR_LOGIC CLK COMP_CLK COMP_OUT DIGITAL_OUT[0] DIGITAL_OUT[1] DIGITAL_OUT[2] DIGITAL_OUT[3] DIGITAL_OUT[4] DIGITAL_OUT[5] EOC SC SDAC[0] SDAC[1] SDAC[2] SDAC[3] SDAC[4] SDAC[5] SDAC[6] VGND VPWR XRST
formatの内容
  Spiceファイルの「.subket SAR_LOGIC」の後のピンと同じ並びで記述する

## Slide 122: spiceファイルの読み込み設定
Spiceコマンド内
  .include [spiceファイルへの絶対path]

## Slide 123: シミュレーション コマンド1/2
letコマンド
  変数を定義する
マジックナンバー
  5.0 = リファレンス電圧
  0.078125 = LSB電圧
    5.0V / 6bit(64)
    1/2は閾値
.include ~/sar-adc/SAR_LOGIC.spice
.temp 27
.option savecurrent
.control
save all
alter VREF 5.0
let start_vin = 0.078125 / 2
let stop_vin = 5.0
let delta_vin = 0.078125
let vin_act = start_vin
alter Vin vin_act
while vin_act le stop_vin
tran 100n 1u
write tran_sar_adc.raw
meas tran vin FIND v(VIN) WHEN v(EOC)=0.9 FALL=LAST
meas tran vout5 FIND v(DIGITAL_OUT[5]) WHEN v(EOC)=0.9 FALL=LAST
meas tran vout4 FIND v(DIGITAL_OUT[4]) WHEN v(EOC)=0.9 FALL=LAST
meas tran vout3 FIND v(DIGITAL_OUT[3]) WHEN v(EOC)=0.9 FALL=LAST
meas tran vout2 FIND v(DIGITAL_OUT[2]) WHEN v(EOC)=0.9 FALL=LAST
meas tran vout1 FIND v(DIGITAL_OUT[1]) WHEN v(EOC)=0.9 FALL=LAST
meas tran vout0 FIND v(DIGITAL_OUT[0]) WHEN v(EOC)=0.9 FALL=LAST
print vin >> tran_sar_adc_out_typ.txt
print vout5 >> tran_sar_adc_out_typ.txt
print vout4 >> tran_sar_adc_out_typ.txt
print vout3 >> tran_sar_adc_out_typ.txt
print vout2 >> tran_sar_adc_out_typ.txt
print vout1 >> tran_sar_adc_out_typ.txt
print vout0 >> tran_sar_adc_out_typ.txt
let vin_act = vin_act + delta_vin
alter Vin vin_act
end
.endc

## Slide 124: シミュレーション コマンド2/2
meas行
  EOCに変化があったら、その時の各ポートの電圧を変数に保存する
print行
  上記の電圧をファイルに保存する
while行
  vin_actがstop_vinまで繰り返す
  一回ごとにvin_actにLBS電圧を足す
  vin_actをvinに設定する
.include ~/sar-adc/SAR_LOGIC.spice
.temp 27
.option savecurrent
.control
save all
alter VREF 5.0
let start_vin = 0.078125 / 2
let stop_vin = 5.0
let delta_vin = 0.078125
let vin_act = start_vin
alter Vin vin_act
while vin_act le stop_vin
tran 100n 1u
write tran_sar_adc.raw
meas tran vin FIND v(VIN) WHEN v(EOC)=0.9 FALL=LAST
meas tran vout5 FIND v(DIGITAL_OUT[5]) WHEN v(EOC)=0.9 FALL=LAST
meas tran vout4 FIND v(DIGITAL_OUT[4]) WHEN v(EOC)=0.9 FALL=LAST
meas tran vout3 FIND v(DIGITAL_OUT[3]) WHEN v(EOC)=0.9 FALL=LAST
meas tran vout2 FIND v(DIGITAL_OUT[2]) WHEN v(EOC)=0.9 FALL=LAST
meas tran vout1 FIND v(DIGITAL_OUT[1]) WHEN v(EOC)=0.9 FALL=LAST
meas tran vout0 FIND v(DIGITAL_OUT[0]) WHEN v(EOC)=0.9 FALL=LAST
print vin >> tran_sar_adc_out_typ.txt
print vout5 >> tran_sar_adc_out_typ.txt
print vout4 >> tran_sar_adc_out_typ.txt
print vout3 >> tran_sar_adc_out_typ.txt
print vout2 >> tran_sar_adc_out_typ.txt
print vout1 >> tran_sar_adc_out_typ.txt
print vout0 >> tran_sar_adc_out_typ.txt
let vin_act = vin_act + delta_vin
alter Vin vin_act
end
.endc

## Slide 125: 結果の表示
結果表示スクリプト
  tran_sar_adc_result_checker.py
    シミュレーションにより作成された「tran_sar_adc_out_typ.txt」から「tran_sar_adc_vin_vout_result.png」のグラフを作成する
      「tran_sar_adc_out_typ.txt」は「上書き」ではなく「追記」となる点に注意

## Slide 126: 並列実行スクリプト
このシミュレーションは、6bit(64)分実行されます。並列で実行したい場合はこちらをお使いください。
ファイル群
  tran_sar_adc_1loop_sp.sch
    ベースとなるシミュレーションファイルです。
      ngspiceコマンドは変更しないでください
  tran_sar_adc_1loop_sp_create_spice.py
    上記で生成されたspiceを6bit分のspiceに変換します
  tran_sar_adc_1loop_sp_sim.sh
    上記のspiceファイルをCPUコアごとに並列実行します。
  tran_sar_adc_ 1loop_sp_result_checker.py
    上記のシミュレーションで作成された結果ファイルから結果画像を作成します。

## Slide 127: AI

## Slide 128: シミュレーション
ngspice用の0Vと3.3Vのパルス信号を1nsから10nsごとに100nsまで上げ下げする電源を作ってください。
  Vpulse vdd 0 PULSE(0 3.3 1n 100p 100p 10n 20n)
  Vpulse vdd 0 PULSE(V1 V2 TD TR TF PW PER)
    パラメータの意味：V1=初期値(0V)、V2=パルス値(3.3V)、TD=遅延(1ns)、TR/TF=立上り/立下り時間(100ps)、PW=パルス幅(10ns)、PER=周期(20ns)
使い方
  シミュレーション用のspiceコマンドを自動生成させて、xschemに張り付ける使い方

## Slide 129: 回路図
形はそれっぽい
問題点
  微妙にあってない
使い方
  だいたいの形を作らせる
  Symを作らせる

## Slide 130: レイアウト
形はほぼあっている
問題点
  P-Cellではない
使い方
  現状使えるイメージはない