## Slide 1: OPAMP設計（OpenSUSI-TR10）
ISHI会
https://ishi-kai.org/
Mail: info@ishi-kai.org

## Slide 2: もくじ： トランジスタ編
トランジスタの素性を調べる
飽和領域
短チャネル効果
オーバードライブ電圧
実測

## Slide 3: もくじ： 基本回路編
Ibias（バイアス電流）
カレントミラー
カスコード接続

## Slide 4: もくじ： OPAMP編
電流源（カレントミラー）
ソース接地増幅段
差動増幅段
負荷設計
位相補償
バイアスレプリカ

## Slide 5: もくじ： 性能評価編
プロセスコーナー
オープンループ特性
スルーレート
CMRR
PSRR
温度解析

## Slide 6: もくじ： レイアウト テクニック編
schematic to placeレイアウト
Cell（セル）単位でのレイアウト
VDD/VSSセル
ダミーポリシリコン
コモンセントロイド
ガードリング
ラッチアップ
ダブルVIA/コンタクト
N-Well電位
ESD
PDKのCellの使い方

## Slide 7: OPAMPの構造
差動増幅＋ソース接地
  Nifty-Fifty
    2つのFETの組み合わせで
    回路ができているという
    論文
  https://www.researchgate.net/publication/354364068_Fifty_Nifty_Variations_of_Two-Transistor_Circuits_A_tribute_to_the_versatility_of_MOSFETs
土谷先生の資料より

## Slide 8: OPAMPのサンプル
2段増幅回路
  差動増幅回路
  ソース接地増幅回路
  位相保証回路
  バイアスレプリカ回路
https://github.com/ishi-kai/openmpw-transistor-level-examples/tree/main/OpenSUSI-TR10/opamp

## Slide 9
仕様
  600um x 200umまで
  5ピンまで（VSSは除く）
提出物
  全ての回路図
  全てのテストベンチ
  レイアウト（一週間後までに）
  説明文
    設計の説明
    工夫したポイント
    苦労したポイント
提出先
  ISHI会Discord内の所定のチャンネル
提出物 （ハンズオン 参加者向け）

## Slide 10: トランジスタの素性編

## Slide 11: トランジスタの素性を調べる
アナログ回路設計で重要なのは
  ドレイン電流 Id
  しきい値電圧 Vth
  相互コンダクタンス gm
  出力抵抗 Rds (1/gds)

## Slide 12: トランジスタとは？
デジタル的には
  ゲート電圧でONしたりOFFしたりするスイッチ
  ONのときに抵抗が小さい = たくさん電流が流せる
  OFFのときにちゃんとOFFする
アナログ的には
  ゲート電圧で電流が変わる電圧制御電流源
  電圧 → 電流 → 電圧の変換で振幅を上げる (増幅)
  変換の倍率が高いほどよい
  理想電流源に近い = 内部抵抗が大きいほどよい

## Slide 13: 飽和領域

## Slide 14: Vgs–Idカーブ
詳しくは下記を参照のこと！
  https://github.com/3zki/lsi1_analog1/blob/main/analog_tutorial_jp.pdf

## Slide 15: 飽和領域&Vds–Idカーブ
|Vds| ≧ |Vgs|​−Vth かつ |Vgs|​−Vth ≧ 0 ​
  トランジスタが十分な電圧利得を発揮するために重要な動作領域
Idが比例関係
= 抵抗として動作
線形領域
傾き = 内部抵抗
傾いているほど
ショボイ
Idに関わらず一定
= 電流源として動作
飽和領域

## Slide 16: 飽和領域
非線形デバイスで線形デバイスとして利用できる部分
土谷先生の資料より

## Slide 17: 相互コンダクタンス：gm[S] とVgs–Idカーブ
電圧電流特性を線形近似する際に用いられる最重要パラメータ
  電圧利得
  ノイズ特性
  周波数特性
  Ron(オン抵抗)
    スイッチングデバイス＝デジタルデバイスとして使用されるトランジスタが「オン」状態、つまり電流を流しているときに示す抵抗値
      https://github.com/3zki/lsi1_analog1/blob/main/analog_tutorial_jp.pdf

## Slide 18: 出力抵抗
Rds​=​​
  「飽和領域」で動作しているときに示す抵抗値(≒内部抵抗)
    電流源としてどれだけ理想に近いかを示す指標
      理想的な電流源の内部抵抗は無限大

## Slide 19: 短チャネル効果

## Slide 20: 短チャネル効果
ソースとドレイン間の距離（チャネル長）が短くなることで発生
  事象
    しきい値電圧 (Vth) の低下（Vthロールオフ）など
      要は「想定の電流値ではなくなる（ずれる）」！！！

## Slide 21: 短チャネル長変調効果
TR10の状況
  1umなので起きないと思いきや、起きるので注意！！！
    4umでも起きているので注意
      short_channel.sch

## Slide 22: オーバードライブ電圧

## Slide 23: オーバードライブ電圧： Vod
ゲート-ソース間電圧 Vgs がしきい値電圧 Vth をどれだけ上回っているかを示す電圧差
  Vod​=|Vgs|​−Vth
    Vod ≧ 0 かつ |Vds| ≧ Vod​ が「飽和領域」
電流駆動能力に影響
  Id=​μCox​(​)(VOd)2

## Slide 24: μCox​
μ (ミュー): キャリア移動度（Mobility） [cm2/V⋅s]
  半導体材料中を電荷キャリア（電子または正孔）がどれだけ容易に移動できるかを示す量
Cox​ (シーオックス): 単位面積あたりのゲート酸化膜容量（Gate Oxide Capacitance per unit area） [F/cm2]
  ゲート電極、ゲート絶縁膜、半導体基板の3層構造で形成されるMOSキャパシタの単位面積あたりの容量
PDKにより提供され、gmが電圧に依存するので、電圧に依存しない定数=μCox (W/L)にするために利用する
  https://github.com/3zki/lsi1_analog1/blob/main/analog_tutorial_jp.pdf

## Slide 26: 実測

## Slide 27: 対象
pMOS,nMOS
  チャネル長 L を最小の 1 um、MOSのサイズはW/L=10
    https://github.com/ishi-kai/openmpw-transistor-level-examples/tree/main/OpenSUSI-TR10/opamp
M1などのデバイスに
設定されたパラメータを
指定する方法

## Slide 28: pMOS回路サンプル
opコマンドで詳細を確認する
数値の理由
  Vds=2.5V
  Vgs=0.9V
Id/Vds
Id/Vgs

## Slide 29: pMOS
Id Vgs
  サンプル：nfet_idbgs.sch
Id Vds
  サンプル：nfet_idvds.sch

## Slide 30: nMOS回路サンプル
opコマンドで詳細を確認する
数値の理由
  Vds=2.5V
  Vgs=0.9V
Id/Vds
Id/Vgs

## Slide 31: nMOS
Id Vgs
  サンプル：nfet_idbgs.sch
Id Vds
  サンプル：nfet_idvds.sch

## Slide 32: 結果
L=1um | pMOS | nMOS
Vth | 800mV | 784mV
Id | 1.5uA | 5uA
gm | 16.0uS | 53.7uS
rds | 13.0MΩ | 3.8MΩ
gm*rds(Instrinsic gain) | 208.0 | 204.1

## Slide 33: 基本回路編

## Slide 34: Ibias(バイアス電流)

## Slide 35: よくある2段差動増幅OPAMP
これが基準

## Slide 36: Ibias(バイアス電流)
Ibiasが回路の設計目標を達成するための鍵！
  デバイスの性能を決定し、安定した動作を保証するための要素
    ゲイン
    帯域幅
    ノイズ
    歪み
    消費電力
役割
  線形領域の中央付近に動作点を置き、入力信号が印加された際に素子が飽和したりカットオフしたりせず、安定して信号を増幅できるようにする

## Slide 37: カレントミラー

## Slide 38: カレントミラー
役割・機能
  その名の通り、ある基準となる電流（参照電流）を「鏡（ミラー）」のように複製し、別の回路ブロックに供給する役割
    回路内の複数の箇所に正確で安定した電流を供給する

## Slide 39: 動作内容
マスター側（XM3）のMOSFETは、ゲートとドレインを接続してダイオード接続とする
  ドレイン電流によってゲート-ソース間電圧が決定される
スレーブ側（XM2）のMOSFETのゲートは、マスター側のゲートに接続する
  両方のMOSFETが同じ特性を持ち、飽和領域で動作している場合、マスター側のゲート-ソース間電圧がスレーブ側にも印加されるため、スレーブ側のドレイン電流はマスター側の参照電流とほぼ同じになる
    W/L比を変更することで、参照電流のn倍や1/n倍の電流を生成することも可能

## Slide 40: 数式
M3とM2が同一の場合、VGS3=VGS2
  Iref​=​μCox​(​)3​(VGS​−Vth​)2
  Iout​=​μCox​(​)2​(VGS​−Vth​)2
式を変形して
  Iout​=Iref​× (​)2 /​(​)3
(​)2 =​(​)3の場合
  Iout​=Iref​

## Slide 41: カスコード接続

## Slide 42: カスコード接続
構成
  2つのトランジスタを直列に接続し、単一のトランジスタでは実現が難しい優れた性能を得るための回路
原理
  M2がM1に対して「電圧スタビライザ」および「電流ブースター」として機能
    M1 (下段、コモンソース)
      役割: 入力電圧(Vin)を電流変化に変換する。基本的な増幅動作の起点。
    M2 (上段、コモンゲート)
      ゲート: 固定バイアス電圧(Vb) - M2の動作点を決める
      役割: M1のドレイン電圧を安定させる
出典：アナログCMOS集積回路の設計・基礎編

## Slide 43: 利点：短チャネル効果の改善
原理
  下段トランジスタのドレイン電圧がほぼ一定に保たれることを利用
    cascode.sch

## Slide 44: 利点：ミラー効果の改善
原理
  下段トランジスタのドレイン電圧が上段トランジスタによってほぼ一定に保たれるため、下段トランジスタのドレイン電圧の変動が非常に小さくなる
  ICgd​=Cgd(Vgs​−Vds)
  これにより、下段トランジスタのCgd（またはCcb ）を介して入力に帰還する電流が大幅に抑制され、ミラー効果が低減される
    ちなみに、Miller Effect、鏡のmirrorではなく、人名
出典：アナログCMOS集積回路の設計・基礎編
これが小さくなる

## Slide 45: ミラー効果 (Miller effect)
入力端子と出力端子の間をつなぐキャパシタンスはどう見えるか
だから，入力が 上がると出力は 下がる
の端子間電圧は 変化する
入力端子から に流れ込む電荷量
: 大きさ の対地容量と同じ
土谷先生の資料より

## Slide 46: ミラー効果 (Miller effect)
利得 の増幅器の入出力をつなぐ容量は，
倍の対地容量に近似できる
例) (入力と出力が常に同電位) であれば
容量 は存在しないのと同じ
土谷先生の資料より

## Slide 47: 応用：Rail2Rail
構成
  コンプリメンタリ差動対
  フォールデッドカスコード
  プッシュプル構成
内容
  VDD-VSSまでフルレンジで出力させる
構造
  差動対をpMOS,nMOS構造にする
  カレントミラーをカスコード接続する
出典：https://toshiba.semicon-storage.com/jp/semiconductor/knowledge/faq/linear_opamp/what-does-rail-to-rail-mean.html

## Slide 48: 飽和領域で 動作させる難しさ
4つMOSFETがつながっているが、5Vを分圧していることになる
  単純計算で、5V/4=1.25Vが一つのMOSFETの動作範囲となる
  ＝すべてのMOSFETが飽和領域で
  動作している必要がある
    これなら余裕があるようにみえるが、昨今のアナログ回路で使われるMOSFETの電圧は、1.8Vくらいのためほとんど余裕はない
5V

## Slide 49: OPAMP編

## Slide 51: 基本的な増幅回路

## Slide 52: 注意事項
増幅回路については半導体設計におけるポイントのみ解説します。
  増幅回路の基本動作原理などを知りたい方は右の書籍をお勧めします。
出典：CMOS OPアンプ回路実務設計の基礎

## Slide 53: ソース接地増幅回路
MOSFETがゲート-ソース間電圧 Vgs の微小な変化に対して、ドレイン電流 Id を大きく変化させるという特性を利用
  Vin≦Vth
    M1には電流が流れていないため、Vout=VDD(R1を無視した場合)
  Vin＞Vth
    M1に電流が流れ始め、分圧により、Voutが減少していく

## Slide 54: 差動増幅回路
差動入力信号が印加された場合
  M1の変化: Vinp​ 上昇 ⇒ Vgs1​ の絶対値減少 ⇒ Id1​ 減少
  M2の変化: Vinn 下降 ⇒ Vgs2​ の絶対値増加 ⇒ Id2​ 増加
    テール電流源により Id1​+Id2​=Iss​（一定）のため、 M1の電流増加分とM2の電流減少分は等しくなる
  M2とM4の電流差: M1の電流増加分がM3に流れ、アクティブ負荷（カレントミラー）によりM4にその電流が流れるため、M2とM4で電流差が発生し、出力電圧の差が大きくなる
    入力差動電圧が増幅されて出力される
差動増幅回路
定電流源
アクティブ負荷

## Slide 55: 設計方針

## Slide 56: 基本的な設計方針
入力による決定
  LNA（ノイズ）など
出力による決定
  Amplifierの出力（ゲイン）など
最小MOSFETによる決定
  トポロジ（回路）が決定しているものなど

## Slide 57: チャネル長：Lの決定
方針
  rdsを大きくする＝利得を大きくする＝Lを大きくする
  Cgを小さくする＝高周波で動作する＝Lを小さくする
    どちらかを選ぶ
  このサンプルでは、L=1umの最小値とする

## Slide 58: どこから決定する？
最小のMOSFETはどこ？
  カレントミラー
    電流を消費しない部分のため

## Slide 59: 電流源（カレントミラー）

## Slide 60: Wの決定方法
思惑
  消費電力を下げたい
  面積を減らしたい（MOSFETの最小サイズ）
  ばらつかせたくない
ばらつかせたくない
  何が起きる？
    製造上の物理的なばらつき

## Slide 61: Wの長さとフィンガー数
ばらつき≒ポリシリコンが削られる
  ある程度の長さ
  フィンガーにより軽減
ポイント
  フィンガー数が奇数
    SとDの数が揃う

## Slide 62: Wの決定
出力の電圧がオーバードライブ電圧になるようにWのサイズを調整する
  オーバードライブ電圧＝Vth + 100mVくらい
  Ibiasは電流源のスペックから決定される
以上から、VとIが決定したのでR（=Wサイズ）を決定する
  rdsをopコマンドで測定する

## Slide 63: 本ハンズオン では・・・
可変の電流源からIbiasを与えるため、Wはお好きなサイズでOK
経験則
  フィンガー数＝3or5
  1フィンガーのWの長さ= Lの10～20倍
  W＝30umとする
  Ibias = Id = 5.1uA
    Vds-Vgs/rgd
  サンプル：ibias_rds.sch

## Slide 64: ソース接地増幅回路

## Slide 65: ソース接地増幅回路
2段目は普通のソース接地増幅回路
  設計のポイント
    Vout=Vdd/2となるようにすること
    十分なスルーレートが得られるように大きな電流を流すこと

## Slide 66: Vout=Vdd/2とは？
出力バイアスを出力の中央値にするということ
  Vdd=5V
    出力バイアス=2.5Vなら、＋2.5V～ー2.5Vまでの5Vの範囲で正弦波が出力ができる
    出力バイアス=1.0Vなら、＋1.0V～ー1.0Vまでの2Vの範囲で正弦波が出力ができる

## Slide 67: Vout=Vdd/2の設計
M6（P-MOS）とM7（N-MOS）の「電子移動度」の比
  すなわち、Idの比である
  本設計では、1.5uA : 5.0uA ≒ 1 : 3
    M6をM7の3倍くらいのサイズとする
    サンプル：cs.sch
L=1um | pMOS | nMOS
Vth | 800mV | 784mV
Id | 1.5uA | 5uA
gm | 16.0uS | 53.7uS

## Slide 68: スルーレート
出力電圧が単位時間あたりに変化できる最大速度
  テール電流の大きさに影響される
オーディオ用であるのであれば、可聴周波数の20kHzでナイキスト周波数を考えて2倍の40kHzあれば最低限の要求は満たせるので、それほど気にしなくとも良い
  性能劣化を考慮しても、100kHzを超えていれば十分である

## Slide 69: スルーレートの評価
評価
  W/L で立ち下がり信号を入力し，出力信号を評価する
    負荷100pFの場合
      0 V から 5.0 V まで立ち上がるのにかかる時間は 0.4 us = 2.5MHz
      スルーレート 78.5V/μs
        SR=2πfV*1u
  スペックを満たさない場合はWを大きくするなど根本的に設計を変える必要がある
    サンプル：cs_tran.sch
      Vb=5.0-(Vth+Vod) 〜 3.0あたりにすること

## Slide 70: 差動増幅回路

## Slide 71: 差動増幅回路
差動増幅回路は、入力された2つの信号の差を増幅する回路
  基本的な構成は、2つのトランジスタと、それらのソースを共通に接続し、そこに定電流源を接続したもの
    この定電流源から供給される電流を「テール電流（Tail Current）」と呼ぶ
差動増幅回路
定電流源
アクティブ負荷

## Slide 72: アクティブ負荷の役割
差動-シングルエンド変換
  通常のアナログ回路ではシングルエンド（単相）の出力信号が必要となる。そこで、差動信号からシングルエンド信号への変換を行う役割
高利得の実現
  利得は gm​×負荷抵抗なので、差動増幅回路全体の電圧利得を大幅に向上する
    カレントミラーは高い動的インピーダンスであるため負荷抵抗(内部抵抗)が大きくなる

## Slide 73: 差動ーシングルエンド変換
差動入力信号が印加された場合
  M1の変化: Vinp​ 上昇 ⇒ Vgs1​ の絶対値減少 ⇒ Id1​ 減少
  M2の変化: Vinn 下降 ⇒ Vgs2​ の絶対値増加 ⇒ Id2​ 増加
    テール電流源により Id1​+Id2​=Iss​（一定）のため、 Id1​=Iss​/2−ΔI* Id2​=Iss​/2+ΔI となる
カレントミラーによる結合
  Id1​ がM3に流れ、M3はダイオード接続されており、そのゲート電圧が Id1​ に応じて変化
  カレントミラーのため、M4のドレインにも同様の電流 Id4​ が流れる
    Id4​=Id1​=Iss​/2−ΔI となる（ M2は Id2​ =Iss​/2+ΔI ）
出力ノードでの電流合成と電圧変換
  出力ノードから見ると、 Iout​=Id2​−Id4​=(Iss​/2+ΔI)−(Iss​/2−ΔI) Iout​=2ΔI
    入力の差動信号によって生じた電流変化の2倍の電流が、出力ノードに流れる
      Vout​=(DCバイアス電圧)+Iout​×(ro2​ ∣∣ ro4​)
差動増幅回路
定電流源
アクティブ負荷

## Slide 74: テール電流の役割
コモンモード除去比 (CMRR: Common Mode Rejection Ratio) の向上
  入力信号の変動にかかわらず、トランジスタのソースに流れる総電流を一定にすることで、コモンモード信号が入力されても、トランジスタの動作点がほとんど変動せず、コモンモード信号の増幅が抑制する
    アクティブ負荷もこの役割の一端を担う
差動ゲインの安定化
  テール電流が一定に保たれることで、相互コンダクタンス（gm​）が安定する
バイアス安定化
  トランジスタの動作点が適切に設定され、温度変動などに対しても安定したバイアス状態となる

## Slide 75: 全体設計の例：1
差動回路なので
  Wは、M1とM2, M3とM4で同じになる
M5とM3&M4に注目する
  ソース接地増幅回路と同じ形
  先ほどと同じ：Vout=Vdd/2
  Wの比は、M3,M4は電流を1/2ずつにするところから
    M5： 2*M3orM4 ＝ M6：M7
  M3,M4は利得に影響がないため最小にする
設計値：W
  M5=180um, M3, M4=30um

## Slide 76: 全体設計の例：2
M2を決定する
  Vdsを小さくする＝Wを大きくする
    Vdsが大きいとVout=Vdd/2がずれてしまうため
  全体の動作点が飽和領域になるようにする
    シミュレーションしながら調整する
設計値：W
  M1, M2=360um
    サンプル：diff.sch

## Slide 77: シミュレーション
だいたい想定通りの利得を確認
  周波数も100kHzを超えているので良しとする
  サンプル：diff_ac.sch

## Slide 78: AC解析
動作点解析
  M4 の Vds は 1.47 V
    バイアス電圧として次の段へ
2段目が nMOSソース接地増幅段
  オーバードライブ電圧は 0.6 V程度となり2段目を飽和領域で動作可能
    余裕度は普通
  サンプル：diff_ac.sch

## Slide 79: DC解析
動作可能な出力電圧の上限
  3.6 V程度
    不足の場合、Rail2Rail化など
  サンプル：diff_dc.sch

## Slide 80: 基板バイアス効果
MOSFETのVth​が、ソース端子とボディ端子の間の電位差によって変化する現象
  B を D に近づける → フォワード，Vth下がる
  B を S より下げる → バック，Vth 上がる
端子電圧構成
  通常のpMOS(M1やM3)
    ソース＝ボディー＝VDD
      電圧差はない
  左側のM2
    ソース＝M1のドレイン
    ボディー＝VDD
      電圧差がある
  右側のM4
    ソース＝ボディー＝M3のドレイン
      電圧差はない
      この効果をキャンセルしている
      OR1のnMOSでは利用不可なので注意
        トリプルウェルの項目を参照： https://github.com/3zki/lsi1_analog1/blob/main/analog_tutorial_jp.pdf

## Slide 81: 基板バイアス効果
端子電圧構成
  赤丸内のボディー
    上の段のドレインに接続
  緑丸内のNウェル（NWL、緑の点々部）
    独立して他とつながっていない
    ガードリングをつけること

## Slide 82: CMOSの 断面図
出典： Open Source Silicon Magazine Vol.1 ーはじめてのIC設計ー

## Slide 83: 負荷設計 (オプション)

## Slide 84: オーディオ用OPAMPとして利用する
一般的スペックとの差異
出力電圧は0-5Vである
12Vとかは非対応
Rail2Railにしないと、さらに出力範囲は狭い（0.5-4Vくらい）
出力電流は数百uA～数mAである
もう一桁くらいほしいところ
出力するにはかなりデカい回路とする必要がある
最悪は・・・
PreOPAMPとして、自作基板にて後段にもう一つOPAMPなどをつけて、対応することも検討する

## Slide 85: 出力段（バッファ段）
OPAMPの駆動力を上げるために出力段（バッファ段）を用意する手法
  出力段の例
    プッシュプル出力段（Class AB Output Stage）
      最もスタンダードな出力段
    ソースフォロワ （Common-Drain）
      最もシンプルな出力段

## Slide 86: プッシュプル出力段 （Class AB Output Stage）
注意事項
  必要な電流に合わせて、サイズを調整すること
  Vbiasはカレントミラーの入力を利用する
    適切な電流が流れるように調整すること
  サンプル：buff_pushpull.sch
  サンプル：buff_pushpull_tb.sch

## Slide 87: 性能評価

## Slide 88: 飽和領域
必要なトランジスタが飽和領域で動作しているかの確認
  opコマンドやshow mコマンドで確認すること

## Slide 89: 増幅率
周波数：100kHzで70dB
  問題なさそう
  サンプル
    2stage_dc.sch
    2stage_ac.sch
    2stage_tran.sch

## Slide 90: 位相補償

## Slide 91: 注意事項
土谷先生の資料を元に解説します

## Slide 92: 前提：OPAMPはフィードバック制御回路
負帰還（ネガティブフィードバック）で制御されている！
  制御理論の話になります。わからない方はそちらから勉強してください。

## Slide 93: 位相とは？
線形系では入力の正弦波に対して
振幅と位相の異なる正弦波が出力される
(周波数変換は起きない)
入力
出力
伝達関数 (複素数)
Im
Re
ベクトルの大きさ = 利得
位相
伝達関数自体は複素数

## Slide 94: 位相と不安定
帰還されて戻ってくる間に位相が180度変わると負帰還が正帰還になる
さらに，そのときの
一周する経路の利得 >1の場合，周回によって無限に大きくなる
帰還ループをまわり続ける成分が支配 = 不安定

## Slide 95: 位相余裕と位相補償
利得
[dB]
位相
[°]
w [rad/s]
0
0
w [rad/s]
-180
位相余有
ゲイン余有
単位利得周波数: 利得が1 (0 dB)
になる周波数
この位相余裕を確保するのが「位相補償」

## Slide 96: 極と零点
極
  特定の周波数において、システムの出力が無限大に発散する（共振する）点
  対策
    pole-splitting＝位相補償容量
零点
  特定の周波数において、システムが入力信号を完全に遮断し、出力がゼロになる点
  対策
    バイアスレプリカ＝補償抵抗
※段数ごとに第1極、第2極など段数分発生します

## Slide 97: 位相補償容量による Pole-splitting
ミラー効果により1つの容量で
の負荷に を追加し
第1極を低周波側へ
第2極は高周波側へ
Miller effect

## Slide 98: 2段目の極は なぜ上がるか
CCは高周波で近似的に短絡と見なせるとして
v1からvoutへの伝達関数を求める
gm1vin
ro1
vout
C1
v1
ro2
C2
1/gm2<< ro1 , ro2
ダイオード接続
1/gm2
v1
C1 +C2
二段目

## Slide 99: 零点の影響
この辺にCCによる零点
期待した特性
実際の特性
(不安定)

## Slide 100: 補償抵抗による零点処理
補償抵抗RCを挿入
零点処理方法
(1) 零点を無限に飛ばす
(2) 零点と第二極で相殺
いずれにせよ「 gm7RC=一定」が必須条件
RCが固定値では位相補償が外れる可能性がある ※「μCox」ページよりgmは一定ではない
Cc
Vout
Rc
M7
M6

## Slide 101: バイアスレプリカ
つまり
Vod7/Vod12 を一定にすればよい
より
※Vod = オーバードライブ電圧

## Slide 102: バイアスレプリカの設計
Vgs7 = Vb, Vgs12 = Vc − Vb ですから、 Vc = 2Vb となるように Vc を調整すればよい
  この Vc を作るのがバイアスレプリカ回路
M6 と M9 でカレントミラーを構成し、M7 に流れる電流と M9 に流れる電流が連動する
M9 に流れる電流は M11 に流れる電流に等しい
  W6 : W9 = W7 : W11
  M11 の Vgs つまり Vd は Vb に等しい
同じサイズの M10 をつなぐと、同じ電流が流れる
  Vgs10 = Vd = Vb となり、 Vc = 2Vd = 2Vb となる

## Slide 103: 位相補償容量と補償抵抗設計
位相補償容量ナシの場合
  ほぼ180度くらいのところとなっている
  位相余裕がないので位相補償容量が必要
  サンプル：2stage_ac.sch

## Slide 104: 位相補償容量設計
本来は pole-zero 解析で極・零点の位置を決定する
  ngspice の pole-zero 解析（pzコマンド）が動作しない (原因不明)
    最大サイズの 8.856pF にした
      もっと位相余裕が欲しい場合は容量をデカくすること
        周波数特性は悪くなるので注意
    サンプル：2stage_cc_ac.sch

## Slide 105: 補償抵抗設計
  M12はpzコマンドが動かないため、M7の1/5などであたりをつけて、零点がなくなるように調整する
利得 (dB)
位相 [deg.]
[rad/s] (対数軸)
[rad/s] (対数軸)
dB/dec.
補償抵抗RC

## Slide 106: 補償抵抗と バイアス レプリカの回路
サンプル
  2stage_pc.sch
  2stage_pc_ac.sch
  2stage_pc_tran.sch

## Slide 107: 性能評価編

## Slide 108: 飽和領域
必要なトランジスタが飽和領域で動作しているかの確認
  opコマンドやshow mコマンドで確認すること
  サンプル：opamp_ac.sch

## Slide 109: プロセスコーナー

## Slide 110: プロセスコーナー
半導体製造プロセスにおけるデバイス特性のばらつきの極端なケースを表現するためのモデル
  製造される際に発生する物理的なばらつきを考慮し、設計がさまざまな条件下で正しく機能し、性能要件を満たすことを保証するために実施する
    https://github.com/3zki/lsi1_analog1/blob/main/analog_tutorial_jp.pdf
種類
  T (Typical)：標準的、平均的な特性。
  F (Fast)：トランジスタのスイッチング速度が速く、電流駆動能力が高い特性
    実効的なゲート長が短め、酸化膜が薄め、ドーピング濃度が高めなどが要因
  S (Slow)：トランジスタのスイッチング速度が遅く、電流駆動能力が低い特性
    実効的なゲート長が長め、酸化膜が厚め、ドーピング濃度が低めなどが要因
  TR10ではTypicalしかないため実施は出来ない

## Slide 111: オープンループ特性

## Slide 112: オープンループ特性
結果
  利得 67.8 dB(1kHz)
    もう少し、並行部が長いのがよさそう
  単位利得周波数 5.6MHz
  位相余裕 180-120.3=59.7度
  サンプル：opamp_ac.sch

## Slide 113: スルーレート

## Slide 114: スルーレート
ボルテージフォロワの形にして評価
  スルーレートは 6.5V V/μs
    200kHz
  Rail-to-Rail動作ではなく、0.5Vオフセットあり
  サンプル：opamp_tran.sch

## Slide 115: CMRR

## Slide 116: CMRR
同相信号除去比 CMRR (Common-Mode Rejection Ratio) は差動利得と同相利得の比
  信号からのノイズ耐性
    オペアンプは入力端子間の差だけを増幅するのが理想なので，同相信号に対してはまったく反応しない (利得 0倍， −∞ dB) ことが理想
  80dBくらいなので、そんなに良くはない
  サンプル：opamp_cmrr.sch

## Slide 117: PSRR

## Slide 118: PSRR
電源電圧変動除去比（Power Supply Rejection Ratio）は電源電圧の変動値と出力電圧の変動値の比
  電源電圧からのノイズ耐性
    電源電圧の変動にまったく変動しないことが理想なので、値が大きいほど電源変動に対する除去能力が高い
  40dBくらいなので、そんなに良くはない
  サンプル：opamp_psrr.sch

## Slide 119: 温度解析

## Slide 120: 温度解析
spiceコマンド：tempで温度が指定可能
  120度の時の解析結果（赤丸内）
  10dBくらい利得が落ちている
  サンプル：opamp_ac_temp.sch

## Slide 121: レイアウト テクニック編

## Slide 122: 構造説明

## Slide 123: CMOSの 断面図
出典： Open Source Silicon Magazine Vol.1 ーはじめてのIC設計ー

## Slide 124: 半導体的な素子
ポリシリコン系
  高抵抗・高容量
    基本的にはこちらを使えばよい
P型N型拡散層（diffusion層）
  低抵抗・低容量
    ポリシリコン系ではデカすぎる場合に利用
  電圧依存性があるため、バラクタとして使えなくもない
出典： Open Source Silicon Magazine Vol.1 ーはじめてのIC設計ー

## Slide 125: schematic to placeレイアウト

## Slide 126: schematic to place レイアウト
回路図の見た目をそのままレイアウトにする方法
  レイアウトテクニックとしては、フィンガーのみを使用
    フィンガー解説
      Open Source Silicon Magazine Vol.1 ーはじめてのIC設計ー

## Slide 127: Cell（セル）単位でのレイアウト

## Slide 128: Cell（セル）単位でのレイアウト
Cell≒部品化手法
  部品単位で性能の調整や変更を行えるようにする
やり方
  普通にレイアウトをして、トップセル名をデフォルトの「TOP」から「diff」などの任意の名前として保存

## Slide 129: Cell（セル）のインポート

## Slide 130: Cell（セル）の使い方

## Slide 131: VDD/VSSセル

## Slide 132: VDD/VSSセル
半導体版のパスコン的な手法の一つ
  電源ノイズ対策や電源電圧の安定化に寄与
  メタル層を2層重ねて、それぞれの層をML1(メタル第一層)をVSS ,ML2(メタル第二層)をVDDにして、平行平板コンデンサにして利用するという手法
    なぜ、この順番であるかはガードリングを参照

## Slide 133: アレイの使い方
パスコンセルを一括配置する手法

## Slide 134: ダミーポリシリコン

## Slide 135: ダミーポリシリコン
バラツキを軽減する手法
  ダミーのポリシリコンで挟み込むことで削れる量を一定にするという手法
    P型FETやN型FETのポリシリコン部は、フィンガーのように近くにポリシリコンがある場合と何もない場合では製造時に削れる量に差が出る
  サンプル：diff_dp.gds
追加されている
追加されている
追加されている
追加されている
追加されている
追加されている
追加されている
追加されている

## Slide 136: ダミーポリシリコン化回路図
問題点
  ダミーポリシリコン部もFETの一部として認識される
  ダミーポリシリコンに相当するFETを回路図に追加することが必須
一歩進んだテクニック
  ゲートにVDDやVSSを直結していますがTIE回路をつけるべき
  サンプル：diff_dp.sch
ここ以外が追加されている

## Slide 137: コモンセントロイド

## Slide 138: コモンセントロイド
温度特性をよくする手法
  差動増幅段のように対となるFETがセットで使われている場合に、点対称にレイアウトを配置する手法
    上や右などに熱源があった場合、AとBが同じ温度勾配となるため、温度特性が良くなる
  サンプル：diff_cc.gds

## Slide 139: 互い違い構造のコモンセントロイド

## Slide 140: ガードリング

## Slide 141: ガードリング
ノイズ対策手法
  VSSに落とすcont_pでFETなどを囲う
    cont_pはVSSへ接続すること
    このため、VDD/VSSセルではメタル第一層をVSSにした
  サンプル：opamp_r2r_ABAMP_GR.gds

## Slide 142: ラッチアップ

## Slide 143: ラッチアップ
意図しないPNPN/NPNPが形成され、サイリスタ動作となる現象
対策
  このような構造にならないように意識する
  ガードリングを付加する
出典：CMOS OPアンプ回路実務設計の基礎

## Slide 144: ダブルVIA/コンタクト

## Slide 145: ダブルVIA/コンタクト
製造不良対策・故障対策・特性向上手法
  VIAやコンタクトは、非常に微細のため、製造工程で詰まって、接触不良を起こすことがある。そこで、2つ以上のVIA/コンタクトをつけることで、製造不良対策をする手法
  VIA/コンタクトはメタル配線に比べ抵抗値が高いため、1つだと特性に影響が出る場合もある。そこで、必要な抵抗値となるようにVIA/コンタクトを追加する必要がある
    また、コンタクトの抵抗値が高すぎる場合、メタルと基板（シリコン）が溶けて混ざり合金となって、ショートモード故障する場合もある
  サンプル：opamp_r2r_ABAMP_DV.gds

## Slide 146: N-Well電位

## Slide 147: N-Well電位
N-Well（NW:緑の点々のエリア）が広い場合、cont_nが少ないと電位が場所によって安定しない場合がある
  cont_nでN-Wellを囲ったり、四隅に置くことで対策を行う
サンプル：opamp_r2r_ABAMP_NW.gds
ここはVDD電圧
VDD電圧より
低くなる
距離がある
VDD電圧
VDD電圧
VDD電圧
VDD電圧

## Slide 148: ESD

## Slide 149: ESD
故障対策手法
  半導体は、非常に薄い膜（数百ナノメートル）で絶縁されている。そのため、非常に絶縁耐性が低く、特にゲート端子は絶縁破壊による故障を起こしやすい
    ピンとしてほかの素子やICチップと接続しなければならない端子にはESD対策を施すことが一般的である
  アンテナルール（＝長いメタル配線をするとそこに電荷が溜まって同じように絶縁破壊が起きる現象）も同じ原理
    対策としては、メタル配線を短くするか、ESDと同じでダイオードをつけて高電圧になった場合にVSSに落とすなどになる

## Slide 150: PDKのCellの使い方

## Slide 151: PCell
内容
  pMOS(pFET), nMOS(nFET)
  抵抗系
  キャパシタ系
オプション
  各種Contactあり/なし
  NWELLあり/なし
    PDKによってオプションは違うので注意
  レイアウトに合わせて必要なオプションとする

## Slide 152: Basic
内容
  各層を繋げるVIAやContact
  PCellやStdCellに分類されなかった特殊なセル

## Slide 153: StdCell
ロジック回路用のセル
  AND
  NADN
  OR
  NOT
    など
利用方法
  横に並べて利用する

## Slide 154: 提出物 （ハンズオン 参加者向け）
仕様
  600um x 200umまで
  5ピンまで（VSSは除く）
提出物
  全ての回路図
  全てのテストベンチ
  レイアウト（一週間後までに）
  説明文
    設計の説明
    工夫したポイント
    苦労したポイント
提出先
  ISHI会Discord内の所定のチャンネル