## Slide 1: アナログ開発ツールの使い方 (SKY130)
森 瑞紀 (Mizuki MORI) , 3zki@ishi-kai.org
今村 謙之 (Noritsuna IMAMURA) , noritsuna@ishi-kai.org
Rev.1

## Slide 2: アジェンダ
アナログLSIの設計フロー
開発ツールの紹介、PDKの中身
アナログLSI設計デモンストレーション （CMOSインバータ）

## Slide 3: アナログLSIの設計フロー
どのような設計をするか、どのような開発ツールを使用するか

## Slide 4: アナログLSIの設計フロー
回路図（ベンチマーク）を描く
シミュレーションをする
回路図を基にレイアウトを描く
レイアウトを検証する
レイアウトを基に寄生成分を考慮したシミュレーションをする
（フレームに載せる）

## Slide 5: 回路図(ベンチマーク)を描いて・・・
SKY130

## Slide 6: 論理検証をして・・・
SKY130

## Slide 7: レイアウトを描いて・・・
SKY130

## Slide 8: レイアウトを検証して・・・
SKY130
DRC
LVS

## Slide 9: 寄生成分を抽出して・・・
SKY130

## Slide 10: ベンチマークを作成して…
SKY130

## Slide 11: ポストレイアウトシミュレーションをする
149.9ps
15.0ps
164.9ps
寄生容量によって応答性が悪化
After
Before
SKY130

## Slide 12: 全て完成したら指定のフレームに回路を載せる
例: Caravel harness (SKY130)
  2.92 mm × 3.52mm user’s area
  38 IO ports
  4 Power ports
  128 Logic analyzer probes
SKY130

## Slide 13: そもそもLSI回路設計に必要なものとは？
プロセスデザインキット PDK
    シミュレーション用モデルライブラリ (SPICE)
    検証ツール用ルールファイル (DRC, LVSなど)
    スタンダードセルライブラリ
      レイアウト (GDS)
      ネットリスト(SPICE)
      自動配線ルール(LEF)
      Verilogシミュレーションライブラリ (LIB, V)
    一部指定されたレイアウト (BJT)
PDKで指定された各種ツール （EDAツール）
    回路図エディタ or Verilogコンパイラ
      回路図エディタ : xschem
    レイアウトエディタ or 自動レイアウトツール
      レイアウトエディタ : klayout, magic
    SPICEシミュレータ or Verilogシミュレータ
      SPICEシミュレータ : ngspice, xyce /zīs/
    検証ツール
      検証ツール : klayout, magic, netgen

## Slide 14: ローカルでのセットアップ方法
セットアップツール
  https://github.com/ishi-kai/OpenEDA-PDK_SetupScript
    bash eda-setup.sh
    bash pdk_sky130-setup.sh

## Slide 15: アナログLSI設計デモンストレーション
CMOSインバータ作成

## Slide 16: CMOSインバータ
入力A | 出力Q
L | H
H | L
入力A | 出力Q
Vss | Vdd
Vdd | Vss

## Slide 17: 回路図の例
N-FET, P-FET
  対応電圧ごとに複数ある

## Slide 18: アナログLSIの設計フロー
回路図（ベンチマーク）を描く
シミュレーションをする
回路図を基にレイアウトを描く
レイアウトを検証する
レイアウトを基に寄生成分を考慮したシミュレーションをする
（フレームに載せる）

## Slide 19: 論理検証
インバータでは入力に対して反転した出力が確認できれば良い
  入力 0 V → 出力 Vdd V, 入力 Vdd V → 出力 0 V
  DC解析でCMOSインバータの動作を見てみる
DC解析 電圧を変動させたときの定常応答
tran解析 時間を変動させたときの過渡応答
AC解析 周波数を変動させたときの定常応答

## Slide 20: ベンチマーク例

## Slide 21: シミュレーション結果
入力A = 0 V →出力Q = 3.3 V
入力A = 3.3 V →出力Q = 0 V
インバータとして機能している

## Slide 22: wrdata と gawによる波形表示
wrdataを使用するとテキスト出力ができる
writeでrawファイルを出力すると gaw で波形表示ができる
0.00000000e+00 3.29999999e+00
5.00000000e-02 3.29999999e+00
1.00000000e-01 3.29999997e+00
1.50000000e-01 3.29999990e+00
2.00000000e-01 3.29999960e+00
2.50000000e-01 3.29999842e+00
3.00000000e-01 3.29999375e+00
3.50000000e-01 3.29997564e+00
4.00000000e-01 3.29990878e+00
4.50000000e-01 3.29968137e+00
5.00000000e-01 3.29900073e+00
5.50000000e-01 3.29728006e+00
・
・
・
xschem メニューの Wavesから起動できる

## Slide 23: 過渡応答、遅延時間
過渡応答から遅延時間を見たい場合はtran解析を用いる
出力段に負荷を設定しないと正しい過渡応答が見れない 今回は入力段・出力段共に何も接続しない状態を見る

## Slide 24: ベンチマーク例

## Slide 25: シミュレーション結果

## Slide 26: アナログLSIの設計フロー
回路図（ベンチマーク）を描く
シミュレーションをする
回路図を基にレイアウトを描く
レイアウトを検証する
レイアウトを基に寄生成分を考慮したシミュレーションをする
（フレームに載せる）

## Slide 27: レイアウト画面

## Slide 28: レイアウトを描く上での注意
Database unit を 0.005にする

## Slide 29: デザインルールの場所
必ずデザインルールを守る
https://skywater-pdk.readthedocs.io/en/main/rules/periphery.html#x

## Slide 30: タップ付 PFET と NFET
G
B
B
G
*
*
*
*
[*] どちらをドレインにしてどちらをソースにするかは任意。

## Slide 31: サンプルレイアウト

## Slide 32: アナログLSIの設計フロー
回路図（ベンチマーク）を描く
シミュレーションをする
回路図を基にレイアウトを描く
レイアウトを検証する
レイアウトを基に寄生成分を考慮したシミュレーションをする
（フレームに載せる）

## Slide 33: 3zki / wsl_gf180mcu で利用できる レイアウト検証
Design Rules Check (DRC)
  指定されたデザインルールから違反していないか検証
Layout Versus Schematic (LVS)
  レイアウトが回路図通りに描けているか検証

## Slide 34: LVS用ネットリストの出力方法 (1/2)
xschem上であらかじめLVS用の回路図を作成しておく。
ピンはipin, iopin, opin のみを使用する。
  vdd.symやgnd.symを使用するとうまく通らない。
ファイルを同じ名前にする 例: nand.sch, nand.gds

## Slide 35: LVS用ネットリストの出力方法 (1/2)
xschem上でLVS用のネットリストを出力する。
  Simulation -> LVS -> LVS netlist + Top level is a.subckt にチェックを入れる
  Netlistを押す
  終わったら閉じて良い
  デフォルトの生成場所は ~/.xschem/simulations/

## Slide 36: LVS用ネットリストの出力方法 (2/2)
Klayout上で上記のLVS用ネットリストをKlayout用に変換する
  Make netlist for Klayout LVSを押す
LVSを実行する
  Run Klayout LVSを押す

## Slide 37: アナログLSIの設計フロー
回路図（ベンチマーク）を描く
シミュレーションをする
回路図を基にレイアウトを描く
レイアウトを検証する
レイアウトを基に寄生成分を考慮したシミュレーションをする
（フレームに載せる）

## Slide 38: レイアウト検証 : PEX, Parasitic Extraction
RC抽出
  寄生抵抗と寄生容量を含むネットリストを抽出
C抽出
  寄生容量のみを含むネットリストを抽出

## Slide 39: PEX前の下準備 : Flatten
各ピンにラベルを付ける
  metN.pinレイヤーを使用すること
コピーを保存する
  ファイル名で大文字を使うとエラーが出てしまう（不具合）
    拡張子がデフォルトだと.GDSなので.gdsに直す
ドラッグでレイアウト全体を選択する
Edit > Flatten Cell > Flatten Instances を All hierarchy levels で実行
Cells が TOP のみになっていることを確認して Save

## Slide 40: 寄生抽出
Magic PEX を用いて寄生容量抽出を行う
  Run Magic PEX (C extraction) を実行
実行すると寄生容量付きネットリストが生成される
  ファイル名：{レイアウト名}_pex_extracted.spice
    デフォルトではTOP_pex_extracted.spice

## Slide 41: 寄生容量を考慮したベンチマークに変更する
ポストシミュレーションの際は以下２点の変更が必要
外部ネットリストへのパス
外部ネットリスト用のシンボル

## Slide 42: 外部ネットリストへのパスを通す
シミュレーションスクリプトに.includeでパスを通す
  絶対パスにする必要がある点に注意！
    レイアウトデータと同じ階層に [レイアウト名]_pex_extracted.spice が生成される

## Slide 43: 外部ネットリスト用のシンボル作成
LVSで使用した回路図からシンボルを作成する
  メニュー Symbol > Make symbol from schematic
このままだとシンボルはLVSで使用した回路図を参照するため
ネットリストを参照するように改変する

## Slide 44: 外部ネットリスト用のシンボル作成 （基本形）
シンボルのプロパティを開いてこんな感じの中身にする （Qキーでプロパティを開く）
type=primitive
format=“@name [ネットリスト内のピン] @prefix“
template=“name=x1 prefix=[subcktの名前]“
extra=“prefix“
highlight=true
詳しくは http://repo.hu/projects/xschem/xschem_man/symbol_property_syntax.html を参照

## Slide 45: 外部ネットリスト用のシンボル作成例 （インバータ）
type=primitive
format="@name @@Q @@A @@VSS @@VDD @prefix“
template="name=x1 prefix=TOP“
extra="prefix“
highlight=true
抽出したネットリストのピンと同じ並びで記述する

## Slide 46: 外部ネットリスト用のシンボル作成例 （インバータ）
type=primitive
format="@name @@Q @@A @@VSS @@VDD @prefix“
template="name=x1 prefix=TOP“
extra="prefix“
highlight=true
シンボルから出ているピンには”@@”のprefixをつける
これで一応完成

## Slide 47: ベンチマーク例
寄生成分の有無による 過渡応答の変化を見る

## Slide 48: 外部ネットリスト用のシンボル作成 （応用形）
シンボルのプロパティを開いてこんな感じの中身にする （Qキーでプロパティを開く）
type=primitive
format=“@name [ネットリスト内のピン] @prefix“
template=“name=x1 [プロパティでネットを指定するピン] prefix=TOP“
extra=“ [プロパティでネットを指定するピン] prefix“
highlight=true
詳しくは http://repo.hu/projects/xschem/xschem_man/symbol_property_syntax.html を参照
SKY130

## Slide 49: 外部ネットリスト用のシンボル作成（応用例）
VDDとGNDのピンをシンボルから削除してプロパティで記述してみる
type=primitive
format="@name @@A @@Y @VDD @GND @prefix“
template="name=x1 VDD=VDD GND=GND prefix=TOP“
extra=“VDD GND prefix“
highlight=true
プロパティでピンのネットを指定する場合は”@”のprefixを付けて、 extraにピン、templateにデフォルトの値を追加する
SKY130

## Slide 50: 外部ネットリスト用のシンボル作成（応用例）
VDDとGNDのピンをシンボルから削除してプロパティで記述してみる
type=primitive
format="@name @@A @@Y @VDD @GND @prefix“
template="name=x1 VDD=VDD GND=GND prefix=TOP“
extra=“VDD GND prefix“
highlight=true
ベンチマークが 見やすくなる
VDD=VDD
GND=GND
SKY130