## Slide 1: アナログ開発ツールの使い方 (東海理化＝TR10)
森 瑞紀 (Mizuki Mori) , https://github.com/3zki
今村 謙之（Noritsuna Imamura）
Rev.1

## Slide 2: アジェンダ
開発ツールの紹介、PDKの中身
アナログLSIの設計フロー
アナログLSI設計デモンストレーション （CMOSインバータ）

## Slide 3: アナログLSIの設計フロー
どのような設計をするか、どのような開発ツールを使用するか

## Slide 4: アナログLSIの設計フロー
回路図（テストベンチ）を描く
シミュレーションをする
回路図を基にレイアウトを描く
レイアウトを検証する (DRC, LVS)
レイアウトを基に寄生成分を考慮したシミュレーションをする TR10 では未対応
フレームに載せる

## Slide 5: そもそもLSI回路設計に必要なものとは？
プロセスデザインキット PDK
    シミュレーションモデルライブラリ (SPICE)
    検証ツール用ルールファイル (DRC, LVSなど)
    スタンダードセルライブラリ
      レイアウト (GDS)
      ネットリスト(SPICE)
      自動配置配線ルール(LEF)
      Verilogシミュレーションライブラリ (LIB, V)
    一部指定されたレイアウト (フレームなど)
PDKで指定された各種ツール （EDAツール）
    回路図エディタ or Verilogコンパイラ
      回路図エディタ : xschem, Glade, LTspice, KiCAD
    レイアウトエディタ or 自動レイアウトツール
      レイアウトエディタ : klayout, Glade
    SPICEシミュレータ or Verilogシミュレータ
      SPICEシミュレータ : ngspice
    検証ツール
      検証ツール : klayout

## Slide 6: PDKの場所
公式レポジトリ
Glade(回路図&レイアウト), KiCAD(回路図)用PDK https://github.com/MakeLSI/OpenRule1um
Klayout用PDK (レイアウトエディタ) https://github.com/mineda-support/OpenRule1um
Qflow用PDK (デジタル自動配置配線) https://github.com/mineda-support/OR1
Glade, KiCAD, Klayout用スタンダードセル https://github.com/MakeLSI/OpenRule1um_StdCell
LTspice用PDK (回路図 ,スタセルシンボル) https://github.com/MakeLSI/OpenRule1um_StdCell_LTspiceSymbol
OR1実測データ (Spiceモデルあり) https://github.com/MakeLSI/Measure
ISHI-KAIオリジナル
Xschem, Klayout用PDK https://github.com/ishi-kai/OpenRule1umPDK_setupEDA

## Slide 7: ローカルでのセットアップ方法
https://github.com/ishi-kai/OpenRule1umPDK_setupEDA
  ここに必要なものが全てが入っています。

## Slide 8: 回路図(ベンチマーク)を描いて・・・
SKY130

## Slide 9: 論理検証をして・・・
SKY130

## Slide 10: レイアウトを描いて・・・
SKY130

## Slide 11: レイアウトを検証して・・・
SKY130
DRC
LVS

## Slide 12: 完成したら指定のフレームに回路を載せる（テープアウト対象者のみ）
指定のフレームにレイアウトを載せる
44ピン(ユーザが使用可能なピンは40ピン)
  自分が使用するピンについてはピンリストを参照

## Slide 13: 九州大学大学院システム情報科学府附属価値創造型半導体人材育成センター主催2025年度実習シリーズで採用

## Slide 14: 書籍紹介コーナー
タイトル：Open Source Silicon Magazine vol.1
    サブタイトル：はじめてのIC 設計～オリジナルのインバータを作ってみよう～
内容
  本日の解説から、さらに一歩『手前』や端折ってしまっている部分を解説した内容
  技術書典「第10回刺され！技術書アワード」のニュースタンダード部門のファイナリストに選出されました！
価格
  電子セット
    無料

## Slide 15: アナログLSI設計デモンストレーション
CMOSインバータ作成

## Slide 16: CMOSインバータ
入力A | 出力Q
L | H
H | L
入力A | 出力Q
Vss | Vdd
Vdd | Vss

## Slide 17: アナログLSIの設計フロー
回路図を描く
シミュレーションをする
回路図を基にレイアウトを描く
レイアウトを検証する
レイアウトを基に寄生成分を考慮したシミュレーションをする
（フレームに載せる）
寄生成分データが
無いため割愛

## Slide 18: xschem使用上の留意点
デバイスのシンボルは一部のみ
    モデル名を変更する必要がある場合もある（P-FET,N-FETでは不要）

## Slide 19: 論理検証
インバータでは入力に対して反転した出力が確認できれば良い
  入力 0 V → 出力 Vdd V, 入力 Vdd V → 出力 0 V
  DC解析でCMOSインバータの動作を見てみる
DC解析 電圧を変動させたときの定常応答
tran解析 時間を変動させたときの過渡応答
AC解析 周波数を変動させたときの定常応答

## Slide 20: CMOSインバーター回路の例

## Slide 21: xschem使い方：新規回路図とMODULEウィンドウ

## Slide 22: xschem使い方： IP62LIBのMODULEの選択：P-FET

## Slide 23: xschem使い方： IP62LIBのMODULEの配置とプロパティ
WやLが何者か知りたい人は↓の資料へ！
https://www.noritsuna.jp/download/ISHIkai-siliwiz_20230507.pdf

## Slide 24: xschem使い方： 標準のMODULEの選択：VDD
検索も可能

## Slide 25: xschem使い方： 標準のMODULEの配置とプロパティ：VDD
ラベル名

## Slide 26: xschem使い方： 標準のMODULEの選択：ipin, opin, iopin
ipin.sym
ラベル名は
ここで変更

## Slide 27: xschem使い方： wireの引き方
１，マウスでクリックして
「W」キーを押す
２，マウスでクリックする
「W」を再度押すと90度曲げられる

## Slide 28: ハンズオン：CMOSインバータを作る
入力A | 出力Q
L | H
H | L
入力A | 出力Q
Vss | Vdd
Vdd | Vss

## Slide 29: ハンズオン：CMOSインバータのサンプル

## Slide 30: アナログLSIの設計フロー
回路図を描く
シミュレーションをする
回路図を基にレイアウトを描く
レイアウトを検証する
レイアウトを基に寄生成分を考慮したシミュレーションをする
（フレームに載せる）

## Slide 31: xschem：ベンチマーク例

## Slide 32: xschem：ベンチマーク
キーワード
  code.sym
  code_shown.sym
  vsource.sym
  gnd.sym
  ammeter.sym
  lab_pin.sym
  capa.sym
  vdd.sym

## Slide 33: xschem：TR10_MODELSを記述する際の注意点x
code.symを使用する際、以下の行を追記する必要がある
  format=“tcleval( @value )”
includeは絶対パス（フルパス）である必要がある。相対パスは使えない。
  「$::LIB」は特殊パスのため利用可能

## Slide 34: ngspice ：シミュレーションの実行
netlist→simulateの
順にクリック

## Slide 35: ngspice：シミュレーション結果
入力A = 0 V →出力Q = 5.0 V
入力A = 5.0 V →出力Q = 0 V
インバータとして機能している

## Slide 36: ngspice：wrdata と gawによる波形表示
wrdataを使用するとテキスト出力ができる
writeでrawファイルを出力すると gaw で波形表示ができる
0.00000000e+00 3.29999999e+00
5.00000000e-02 3.29999999e+00
1.00000000e-01 3.29999997e+00
1.50000000e-01 3.29999990e+00
2.00000000e-01 3.29999960e+00
2.50000000e-01 3.29999842e+00
3.00000000e-01 3.29999375e+00
3.50000000e-01 3.29997564e+00
4.00000000e-01 3.29990878e+00
4.50000000e-01 3.29968137e+00
5.00000000e-01 3.29900073e+00
5.50000000e-01 3.29728006e+00
・
・
・
xschem 右上の Wavesから起動できる

## Slide 37: ngspice：過渡応答、遅延時間
過渡応答から遅延時間を見たい場合はtran解析を用いる
出力段に負荷を設定しないと正しい過渡応答が見れない 今回は入力段・出力段共に何も接続しない状態を見る

## Slide 38: ngspice：過渡解析ベンチマーク例

## Slide 39: ngspice：過渡解析シミュレーション結果

## Slide 40: アナログLSIの設計フロー
回路図を描く
シミュレーションをする
回路図を基にレイアウトを描く
レイアウトを検証する
レイアウトを基に寄生成分を考慮したシミュレーションをする
（フレームに載せる）

## Slide 41: Klayout：公式PDKのレイアウト画面

## Slide 42: Klayout：バッググラウンドが「黒」のレイアウト画面

## Slide 43: Klayout：バックグラウンドを「黒」にする

## Slide 44: Klayout：レイアウトを描く上での注意
Technologyを IP62にする
Database unit を 0.1にする

## Slide 45: Klayout：デザインルールの場所
~/src/OpenIP62/IP62/Technology/doc
  デザインルールマニュアル
    OS00_リファレンスマニュアル.pdf
  必要に応じて参照すること
    OS01_インストールマニュアル.pdf
    OS02_回路simガイドライン.pdf
    OS03_レイアウト検証ガイドライン.pdf
    OS04_ESD保護素子ガイドライン.pdf
    OS05_スタンダードセルラインナップ.pdf
    OS06_素子接続ガイドライン.pdf
~/src/OpenIP62/IP62/Tools
  抵抗・容量計算ツール(オープン版).xlsx
    抵抗やコンデンサを利用する場合に容量計算する

## Slide 46: Klayout：完成サンプル

## Slide 47: Klayout：P-Cellの使い方
P-Cell（パラメータ化セル）とは、EDAで使用される再利用可能で構成可能なブロックのことです。P-Cellは、集積回路のレイアウトパターンを特定の設計要件に応じて調整可能なパラメータで作成することができます。これにより、各プロジェクトごとにレイアウト全体を再設計する必要がなくなり、設計プロセスの効率と柔軟性が大幅に向上します。
PCellsを選択する

## Slide 48: Klayout：P-Cellの使い方
１，Instanceをクリック
２，虫眼鏡をクリック
３，目当てのPcellの名前を入力する
４，OKをクリック

## Slide 49: Klayout：P-Cellの使い方
１，PCellタブをクリック
２，作りたい値を入力
この場合は、設計したWとLの値を入力する
３，同じようにチェックする

## Slide 50: Klayout：P-Cellの使い方
置きたい場所をクリックすると配置される
中身を見る場合はここのレイヤーの数字を増やす

## Slide 51: Klayout：タップ付 PFET と NFET
G
B
B
G
*
*
*
*
[*] どちらをドレインにしてどちらをソースにするかは任意。

## Slide 52: Klayout：ネットリスト（ワイヤー）の引き方
１，Pathをクリック
２，ML1orML2を選択
※ML3は利用不可
３，ワイヤーの幅を入力
※最低1.8um
４，ワイヤーを引きたいところをクリック

## Slide 53: Klayout：ネットリスト（ワイヤー）の設定
自由配線のためDRCエラーが
出るような角度で配線される
「Basic Editing」の「Connections」と「Movements」を「Any Angle」から「Manhattan」に変更
直線or直角で配線される

## Slide 54: Klayout：ラベルの付け方
１，TEXTをクリック
３，「＋」マークがラベルを付けたい
ネットリスト内になるように配置する
２，ラベルを付けたい
ネットリストと同じレイヤー
をクリック

## Slide 55: アナログLSIの設計フロー
回路図を描く
シミュレーションをする
回路図を基にレイアウトを描く
レイアウトを検証する
レイアウトを基に寄生成分を考慮したシミュレーションをする
（フレームに載せる）

## Slide 56: Klayout：レイアウト検証
Design Rules Check (DRC)
  指定されたデザインルールから違反していないか検証
Layout Versus Schematic (LVS)
  レイアウトが回路図通りに描けているか検証

## Slide 57: Klayout：DRCエラー
旗をクリックすると
白いでエラー箇所が
強調される
エラー番号をレファレンス
マニュアルで検索すると
エラー内容が解説されている
旗をクリックすると
白いでエラー箇所が
強調される
エラー番号をレファレンス
マニュアルで検索すると
エラー内容が解説されている
エラー番号をレファレンス
マニュアルで検索すると
エラー内容が解説されている

## Slide 58: Klayout：DRC OK
何も表示されなければOK

## Slide 59: Klayout：DRC WARNING
ER1001, ER1002のWARNING
  アンテナルールエラーのため無視してもよい

## Slide 60: Klayout：LVS用ネットリストの出力方法 (1/3)
xschem上であらかじめLVS用の回路図を作成しておく。
ピンはipin, iopin, opin のみを使用する。
  vdd.symやgnd.symを使用するとうまく通らない。
ファイルを同じ名前にする 例: nand.sch, nand.gds

## Slide 61: Klayout：LVS用ネットリストの出力方法 (2/3)
xschem上でLVS用のネットリストを出力する。
メニュー Simulation > Use ‘simulation’ dir in schematic dir に✓を入れる
メニュー Simulation > LVS > Use ‘spiceprefix’ attribute の✓を外す
メニュー Simulation > LVS > LVS netlist + Top level is a .subckt に✓を入れる
Netlistを押す
終わったら閉じて良い
デフォルトの生成場所は [xschem実行Dir]/simulation/

## Slide 62: Klayout：LVS用ネットリストの出力方法 (3/3)
klayout上でLVS用のネットリストを出力する。
メニュー Macros > Get reference for IP62 を実行する
Dialogウィンドウが出る
  simulation ディレクトリを選択する
  inverter.spice ファイルを選択する

## Slide 63: Klayout：LVSの実行
klayout上でネットリスト比較を実行する。
メニュー Tools > LVS > LVS for IP62 を実行する

## Slide 64: Klayout：LVS NG
エラーマーク
Lのサイズが違う

## Slide 65: Klayout：LVS OK
オールグリーンになる

## Slide 66: 提出
本日
  提出物：回路図、レイアウト、githubのアカウント、連絡先（チップ送付先）
    １，自分のGithub上にリポジトリを作ってもらって、schファイルとgdsファイルをアップロードする
    ２，READMEに感想などを記述する
    ３，DiscordでgithubのURLを告知する
    ４，ConnpassのIDもお願いします。
数日中
  提出物：公開用の一言など
半年後
  イベント：チップが届きますので、お渡し会を兼ねたチップ測定会を開催します