## Slide 1: 電流源設計 （OpenSUSI-TR10）
ISHI会
https://ishi-kai.org/
Mail: info@ishi-kai.org

## Slide 2: もくじ
基本電流源
Vth-referenced 自己バイアス電流源
カレントミラー
スタートアップ回路
電流源の使い方

## Slide 3: 基本電流源

## Slide 4: 基本電流源
I＝V/R
  OPAMP設計に合わせて
    チャネル長 L ＝ 1um
    W/L = 30
    参照電流 (i1) = 50 uA となるようにRを調整
  サンプル：cs-basic.sch
これで制御

## Slide 5: 出力結果
問題点
  電源電圧に比例して、変動してしまう
    これは当たり前
  温度変化にも弱い：2割も変動する
    これがマズイ
    電流源の変動＝すべての回路のバイアスが変動

## Slide 6: Vth-referenced 自己バイアス電流源

## Slide 7: Vth-referenced 自己バイアス電流源
OPAMP用のため約50uAで設計
  10uAでない理由はカレントミラー参照
    OPAMPは約10uAで設計されている
動作原理
  M1・M2に流れるドレイン電流がトランジスタのしきい値電圧によってVth/Rとなる
    M3 と M4 のつなぎ方がカレントミラー
    M1 と M2 のつなぎ方がカレントミラー改
  サンプル：cs-vth-ref.sch

## Slide 8: 出力結果
電源電圧に対して、変動はほぼない
温度変動に対して、変動は約30%
  Vthを参照しているため温度によるVthの変動が影響するため

## Slide 9: カレントミラー

## Slide 10: カレントミラー
役割・機能
  その名の通り、ある基準となる電流（参照電流）を「鏡（ミラー）」のように複製し、別の回路ブロックに供給する役割
    回路内の複数の箇所に正確で安定した電流を供給する

## Slide 11: 動作内容
マスター側（XM3）のMOSFETは、ゲートとドレインを接続してダイオード接続とする
  ドレイン電流によってゲート-ソース間電圧が決定される
スレーブ側（XM2）のMOSFETのゲートは、マスター側のゲートに接続する
  両方のMOSFETが同じ特性を持ち、飽和領域で動作している場合、マスター側のゲート-ソース間電圧がスレーブ側にも印加されるため、スレーブ側のドレイン電流はマスター側の参照電流とほぼ同じになる
    W/L比を変更することで、参照電流のn倍や1/n倍の電流を生成することも可能

## Slide 12: 数式
M3とM2が同一の場合、VGS3=VGS2
  Iref​=​μCox​(​)3​(VGS​−Vth​)2
  Iout​=​μCox​(​)2​(VGS​−Vth​)2
式を変形して
  Iout​=Iref​× (​)2 /​(​)3
(​)2 =​(​)3の場合
  Iout​=Iref​

## Slide 13: スタートアップ回路

## Slide 14: 安定動作点
OPAMP用のため約50uAで設計したので、安定動作点はVthとなる
  Vth/R = 50uA より
0A、0Vも安定動作点になる
  静止状態
  対策が必要
対策
  Vthより低い電圧で動作するインバータ回路を付加する
    Vth=0.78V
      M2が非常に大きくなるため、あまり筋は良くない
  サンプル：cs_startup.sch

## Slide 15: 接続方法
インバータ回路の出力を電流源の出力に接続
インバータ回路の入力をリファレンス回路に接続
サンプル
  cs_startup_usage.sch
  cs_startup_usage_tb.sch

## Slide 16: 電流源の使い方

## Slide 17: 電流源の 使い方

## Slide 18: 電流源の 使い方
電流源
OPAMP