## Slide 1: 半導体で 音を鳴らしてみよう！ （OpenSUSI-TR10）
ISHI会
https://ishi-kai.org/
Mail: info@ishi-kai.org

## Slide 2: 本日のターゲット
電子工作系YouTuberのイチケンさんも体験された半導体OPAMPを追体験する！
  ヘッドホンくらいなら直接駆動できるOPAMP
https://www.youtube.com/watch?v=maJQiwuKzZM
このOPAMPを
自分で作ったものにする！

## Slide 3: もくじ
OPAMPとは？
半導体OPAMP設計の詳細
N-Well電位
作成物一覧
基本知識
レイアウトテクニック
レイアウトテクニック実践編

## Slide 4: オペアンプとは
WHAT IS AN OP-AMP
2つの入力の電圧差を、非常に大きな倍率で増幅して出力する電子部品。抵抗などを外付けするだけで、さまざまな信号処理回路を組める“万能アンプ”です。
1
信号を増幅する 小さなセンサ信号を大きく
2
演算する 加算・減算・積分など“演算”が名前の由来
3
回路をつなぐ 高入力・低出力で段間のバッファに最適
回路記号
–
+
反転入力
非反転入力
出力
Vout = A ×（V₊ − V₋）
2
Copilot生成

## Slide 5: 基本原理：理想特性と仮想短絡
HOW IT WORKS
理想オペアンプの3つの前提
増幅率 A ≒ 無限大
わずかな入力差でも大きく出力
入力インピーダンス ≒ ∞
入力にほとんど電流が流れ込まない
出力インピーダンス ≒ 0
負荷によらず安定した出力
仮想短絡（バーチャルショート）
–
+
V₋
V₊
V₋ ≒ V₊
負帰還のかかった回路では2つの入力電圧がほぼ等しくなり、回路計算はこの一点から解ける。
3
Copilot生成

## Slide 6: 代表回路：反転増幅と非反転増幅
BUILDING BLOCKS
反転増幅回路
入力と逆位相で増幅
–
+
Rin
Vin
Rf
Vout
増幅率 = − Rf / Rin
非反転増幅回路
入力と同位相で増幅
–
+
Vin
Rf
Vout
Rg
増幅率 = 1 + Rf / Rg
4
Copilot生成

## Slide 7: 利用例：身近な回路での活躍
APPLICATIONS
センサー信号の増幅
温度・光・圧力センサの微弱な出力を計測できる大きさまで増幅。
代表例 計装アンプ（AD620 / INA333）
スピーカーの駆動
音声信号を増幅してスピーカーを駆動。バッファやパワー段として活躍。
代表例 パワーアンプIC（LM386 など）
アクティブフィルタ
抵抗とコンデンサでノイズ除去や周波数選択などの信号処理を行う。
代表例 サレンキー型（TL072 / NE5532）
コンパレータ（電圧比較）
2つの電圧を比べ、しきい値でON/OFFを判定。スイッチ回路などに。
代表例 コンパレータIC（LM393 / LM339）
5
Copilot生成

## Slide 8: まとめ
SUMMARY
1
オペアンプ = 差を増幅する部品
2入力の電圧差を大きな倍率で増幅する演算増幅器。
2
理想特性で考える
増幅率∞・入力∞・出力0 と割り切ると理解が一気に進む。
3
カギは仮想短絡
負帰還下では V₋ ≒ V₊。ここから回路の増幅率が導ける。
4
外付け抵抗で役割が決まる
反転は −Rf/Rin、非反転は 1+Rf/Rg。抵抗比で増幅率を設計。
次のステップ：ボルテージフォロワ、加算・積分回路へ進むと応用が広がります。
8
Copilot生成

## Slide 9: おまけ：結局、なにがすごいのか？
土谷先生の資料より

## Slide 10: 半導体的OPAMP設計の詳細
https://github.com/ishi-kai/openmpw-transistor-level-examples/tree/main/OpenSUSI-TR10/opamp

## Slide 11: もくじ： トランジスタ編
トランジスタの素性を調べる
飽和領域
短チャネル効果
オーバードライブ電圧
実測

## Slide 12: もくじ： 基本回路編
Ibias（バイアス電流）
カレントミラー
カスコード接続

## Slide 13: もくじ： OPAMP編
電流源（カレントミラー）
ソース接地増幅段
差動増幅段
負荷設計
位相補償
バイアスレプリカ

## Slide 14: もくじ： 性能評価編
プロセスコーナー
オープンループ特性
スルーレート
CMRR
PSRR
温度解析

## Slide 15
位相補償

## Slide 16: OPAMPの回路図とシミュレーション

## Slide 17: OPAMPのサンプル
2段増幅回路
  差動増幅回路
  ソース接地増幅回路
  位相保証回路
  バイアスレプリカ回路
https://github.com/ishi-kai/openmpw-transistor-level-examples/tree/main/OpenSUSI-TR10/opamp

## Slide 18: Rail2Rail OPAMP
構成
  コンプリメンタリ差動対
  フォールデッドカスコード
  プッシュプル構成
内容
  VDD-VSSまでフルレンジで出力させる
構造
  差動対をpMOS,nMOS構造にする
  カレントミラーをカスコード接続する
出典：https://toshiba.semicon-storage.com/jp/semiconductor/knowledge/faq/linear_opamp/what-does-rail-to-rail-mean.html

## Slide 19: Rail-to-Rail OPAMPの回路例

## Slide 20: 飽和領域で 動作させる難しさ
4つMOSFETがつながっているが、5Vを分圧していることになる
  単純計算で、5V/4=1.25Vが一つのMOSFETの動作範囲となる
  ＝すべてのMOSFETが飽和領域で
  動作している必要がある
    これなら余裕があるようにみえるが、昨今のアナログ回路で使われるMOSFETの電圧は、1.8Vくらいのためほとんど余裕はない
5V

## Slide 21: 作成物一覧
差動増幅回路
  R2R対応差動増幅回路
ソース接地増幅回路
フォールテッドカスコード回路
カレントミラー
バイアスレプリカ
位相補償回路
出力段増幅アンプ回路
  AB級アンプ回路

## Slide 22: 今日やることは！
オペアンプの一部を「レイアウト」すること！
  差動増幅回路
    増幅のキモの部分
  AB級アンプ回路
    イヤホンやスピーカーを駆動する部分

## Slide 23: 回路図とレイアウト
回路図とサンプルのレイアウト
  差動増幅回路
    回路図：opamp_r2r_diff.sch
    レイアウト：opamp_r2r_diff.gds
  AB級アンプ回路
    回路図：opamp_r2r_ABAMP.sch
    レイアウト：opamp_r2r_ABAMP.gds
  ダウンロードサイト
    https://github.com/ishi-kai/openmpw-transistor-level-examples/tree/main/OpenSUSI-TR10/opamp_r2r_audio
サイズ制限
  差動増幅回路
    横：300um x 縦：500um
  AB級アンプ回路
    横：800um x 縦：500um

## Slide 24: 設計のポイント： 差動増幅回路
目標
  左右のCMOSが対称であること
  バラツキを減らすこと（エクストラオプション）
対象
  赤丸の組み合わせで対称レイアウトにする
注意点
  下図の部分（中央の4つ）は4つセットで対称にするとよりよい

## Slide 25: 設計のポイント： AB級アンプ回路
目標
  決められたサイズ（面積）の中で極力大きくすること
対象
  PMOSのMP_MDRVPとNMOSのMN_MDRVN
    すなわち、この2つのCMOSのＷのサイズを極力大きくすることが目標
注意点
  Wのサイズ比は、PMOS：NMOS＝２：１とすること
    Wは、w ｘ mの値となる点に注意
      図では、PMOSのW=6x96=576um、NMOSのW=6x48=288um
  Lのサイズは、変えないこと
  CSIO（キャパシタ）のサイズは変えないこと

## Slide 26: 基本知識
CMOSのパラメータ
Wとフィンガーとゲートの関係
キャパシタのピン
Schematic to Placeレイアウト

## Slide 27: CMOSのパラメータ

## Slide 28: CMOSのパラメータ
基本はWとLを変える
  W ：チャネル幅
  L ：チャネル長
ゲートと拡散層の重なった部分がCMOS本体 ゲートに充分な電位を与えるとチャネルが形成
m, nf, mf などはゲートの本数（マルチフィンガー）

## Slide 29: Wとフィンガーとゲートの関係

## Slide 30: チャネル幅 Wを 変えるとどうなる？
チャネル幅を大きくとると電流の通り道が広くなるので、ドレインソース間の電流は増える
チャネル長が同じトランジスタでは、チャネル幅とドレインソース間電流は比例の関係

## Slide 31: ゲートの本数
ドレイン・ソース・ゲート・ボディが同じノードである同じサイズのトランジスタは、Wが２倍のトランジスタに等しい
これを「 m, nf, mf 」で表現し、マルチフィンガーという

## Slide 32: キャパシタのピン

## Slide 33: キャパシタのピンについて
1番ピンと2番ピンは図の通り
3番ピンは？
2番ピン
1番ピン

## Slide 34: キャパシタの3番ピン
3番ピンは、cont_pを設置して、VSSに接続する
  1つでもcont_pがある場合、そこに接続された判定になる
注意点
  N-Well電位と同じことが起きるため、適切に配置すること
    N-Well電位は後述している
3番ピン
ここにcont_pがある

## Slide 35: schematic to placeレイアウト

## Slide 36: schematic to place レイアウト
回路図の見た目をそのままレイアウトにする方法
  レイアウトテクニックとしては、フィンガーのみを使用
    フィンガー解説
      Open Source Silicon Magazine Vol.1 ーはじめてのIC設計ー

## Slide 37: 差動増幅回路

## Slide 38: AB級アンプ回路

## Slide 39: エクストラオプション
差動増幅回路
  対称性
    コモンセントロイド
    N-Well電位
  ばらつき
    ダミーポリシリコン
AB級アンプ回路
  電力供給
    VDD/VSSセル
    ダブルVIA/コンタクト
  ノイズ対策
    ガードリング

## Slide 40: レイアウト テクニック
コモンセントロイド
ダミーポリシリコン
N-Well電位
Cell（セル）単位でのレイアウト
VDD/VSSセル
ダブルVIA/コンタクト
ガードリング

## Slide 41: コモンセントロイド

## Slide 42: コモンセントロイド
温度特性をよくする手法
  差動増幅段のように対となるFETがセットで使われている場合に、点対称にレイアウトを配置する手法
    上や右などに熱源があった場合、AとBが同じ温度勾配となるため、温度特性が良くなる

## Slide 43: 互い違い構造のコモンセントロイド

## Slide 44: ダミーポリシリコン

## Slide 45: ダミーポリシリコン
バラツキを軽減する手法
  ダミーのポリシリコンで挟み込むことで削れる量を一定にするという手法
    P型FETやN型FETのポリシリコン部は、フィンガーのように近くにポリシリコンがある場合と何もない場合では製造時に削れる量に差が出る
追加されている
追加されている
追加されている
追加されている
追加されている
追加されている
追加されている
追加されている

## Slide 46: ダミーポリシリコン化回路図
問題点
  ダミーポリシリコン部もFETの一部として認識される
  ダミーポリシリコンに相当するFETを回路図に追加することが必須
一歩進んだテクニック
  ゲートにVDDやVSSを直結していますがTIE回路をつけるべき
ここ以外が追加されている

## Slide 47: N-Well電位

## Slide 48: N-Well電位
N-Well（NWレイヤー:緑の点々のエリア）が広い場合、cont_nが少ないと電位が場所によって安定しない場合がある
  cont_nでN-Wellを囲ったり、四隅に置くことで対策を行う
    囲うパターンが一番良い
  サンプル：opamp_r2r_ABAMP_NW.gds
ここはVDD電圧
VDD電圧より
低くなる
距離がある
VDD電圧
VDD電圧
VDD電圧
VDD電圧

## Slide 49: VDD/VSSセル

## Slide 50: VDD/VSSセル
半導体版のパスコン的な手法の一つ
  電源ノイズ対策や電源電圧の安定化に寄与
  メタル層を2層重ねて、それぞれの層をM1(メタル第一層)をVSS ,M2(メタル第二層)をVDDにして、平行平板コンデンサにして利用するという手法
    なぜ、この順番であるかはガードリングを参照

## Slide 51: アレイの使い方
パスコンセルを一括配置する手法

## Slide 52: Cell（セル）単位でのレイアウト

## Slide 53: Cell（セル）単位でのレイアウト
Cell≒部品化手法
  部品単位で性能の調整や変更を行えるようにする
やり方
  普通にレイアウトをして、トップセル名をデフォルトの「TOP」から「diff」などの任意の名前として保存

## Slide 54: Cell（セル）のインポート

## Slide 55: Cell（セル）の使い方

## Slide 56: ダブルVIA/コンタクト

## Slide 57: ダブルVIA/コンタクト
製造不良対策・故障対策・特性向上手法
  VIAやコンタクトは、非常に微細のため、製造工程で詰まって、接触不良を起こすことがある。そこで、2つ以上のVIA/コンタクトをつけることで、製造不良対策をする手法
  VIA/コンタクトはメタル配線に比べ抵抗値が高いため、1つだと特性に影響が出る場合もある。そこで、必要な抵抗値となるようにVIA/コンタクトを追加する必要がある
    また、コンタクトの抵抗値が高すぎる場合、メタルと基板（シリコン）が溶けて混ざり合金となって、ショートモード故障する場合もある
  サンプル：opamp_r2r_ABAMP_DV.gds

## Slide 58: ガードリング

## Slide 59: ガードリング
ノイズ対策手法
  VSSに落とすcont_pでFETなどを囲う
    cont_pはVSSへ接続すること
    このため、VDD/VSSセルではメタル第一層をVSSにした
  サンプル：dopamp_r2r_ABAMP_GR.gds
cont_pで囲う
VSSに接続するのを忘れずに

## Slide 60: 注意事項

## Slide 61: 差動増幅回路：エクストラオプション
エクストラオプションの対称レイアウトテクニック
  後からだと、拡張するのが難しい
おすすめのやり方（チャレンジを考えている場合）
  1セットのみ試しにやってみて、感触をつかむ
    出来そうなら、本格的にチャレンジする
  各CMOSの間をかなり空けた状態でレイアウトする
    後から拡張できるようにするため

## Slide 62: AB級アンプ回路： 大きくし過ぎると
大きくし過ぎる弊害
最大動作周波数が低下する
ゲートに寄生容量が付加されるため
電源供給力を確保する必要がある
電源線を太くする
4～6umくらいを目標とする
VIAの抵抗値を減らす
4～8個くらいを目標とする
おすすめの目標
2～4倍くらい
プロっぽいレイアウトを目指す場合は、隙間なく長方形に納めることを目標とする
注意点
メタルレイヤーの最小線幅
M1：1.8um
M2：3.0um

## Slide 63: フィンガーにおけるSとDの配置
SとDは、交互に並んでいる
  電位により、SとDが決定する
    電位が高いほうが、Dとなる
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
電位によりどちらかになる
電位によりどちらかになる

## Slide 64: レイアウト テクニック 実践編
フィンガー付きFET
コモンセントロイド
ダミーポリシリコン
N-Well電位
Cell（セル）単位でのレイアウト
ダブルVIA/コンタクト
ガードリング
VDD/VSSセル

## Slide 65: 今回の サンプル try_layout.sch try_layout.gds

## Slide 66: FET_Pのパラメータを入力する
回路図のパラメータ
  L=4、W=6u、m＝8（W x m = 6x8 = 48u）
レイアウトのパラーメータ
  L=4、W=12u、m=4 （W x m = 12x4 = 48u）
try_layout_01.gds

## Slide 67: G(ゲート)の コンタクトを 作る
Pcell：cont_g
try_layout_02.gds

## Slide 68: G(ゲート)の コンタクトを アレイ化する
先ほど作ったcont_gをクリックして選択状態にする
File->Selection->Make Arrayを選択する
Make Arrayで、下記パラメータでOKをクリックする
  Columns=4、Column Vector x=7.0
  Columns = 横方向、Rows ＝ 縦方向、 Vector = 間隔
ルーラーで間隔を測る
Select状態
cont_gが4個になる
try_layout_02.gds

## Slide 69: S(ソース)を引き出す
Gを参考にアレイ化する
  間隔は、14um
注意事項
  SとDは電位により決定される
  SとDは交互
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
これはVIA_1
M1とM2を接続する
try_layout_03.gds

## Slide 70: D(ドレイン)を 引き出す
Gを参考にアレイ化する
  間隔は、14um
注意事項
  SとDは電位により決定される
  SとDは交互
  VIA_1がついている端子より上に引き出す
    ショートしてしまうため。
try_layout_04.gds

## Slide 71: SとDとGをすべて 結線する
すべてのS、D、Gを結線する
  G側からSやDを引き出してもよい
注意事項
  ショートしないようにする
try_layout_05.gds

## Slide 72: VDDとVSSを 確定させる
try_layout_06.gds

## Slide 73: N-Well電位を平滑化する
WNの設置をする
cont_nをFETの四隅に設置し、VDDと接続する
注意事項
  DRCエラーが出やすいのでチェックすること
cont_nを設置する
try_layout_07.gds

## Slide 74: ダブルVIA/コンタクト化する
VIA_1とcont_gを2個以上にする
追加した分も接続する
注意点
  抵抗値が高いので極力多いほうが良い
  レイアウトが厳しくなるの
VIA_1をもう一個設置する
cont_gをもう一個設置する
try_layout_08.gds

## Slide 75: ガードリングを 設置する
cont_pをアレイ化して設置する
  間隔は2.6、下側や左側にアレイ設置する場合はマイナス値を使う
cont_pとVSSを接続する
GがM1だとガードリングの外と接続できないので、VIA_1を追加する
注意事項
  M1が重なるとショートする
M2用にVIA_1を設置する
cont_pを一周囲うように設置する
try_layout_09.gds

## Slide 76: VDD/VSSセルを 設置する
12um x 4umで十字を作成する
  M1(メタル第一層)をVSS ,M2(メタル第二層)をVDDとする
アレイ化して、囲うように設置する
注意事項
  信号線のM1やM2とショートさせないこと
    2か所以上から信号線を引き出すと、VDD化VSSの接続が切れる
  レイアウトする時は、VSSをM1，VDDをM2にする
M1とM2を重ねたものを利用
信号引き出し用にM2を削除する
M2で埋めないとDRCエラーが出る
try_layout_10.gds